## Slide 1: مقاييس تلوث التربة
Notes: • هل توجد مصادر التلوث؟
• ما هي نوع من المشاركة من المواد السامة؟
• ما هو التوزيع الحالي للملوثات والنقاط الساخنة هي استخراج هناك؟
• هل النتائج التحليلية تتجاوز المستويات القياسية ومعايير الجودة، إذا تعرف على الإطلاق؟
• ما هي القيم الأساسية في المقارنة مع النتائج التحليلية؟
• ما هي الخصائص التي تؤثر موقع الهجرة الملوثات فيما يتعلق خواص التربة و المياه والأراضي نمط الاستخدام، وما إلى ذلك؟
• ما هي مسارات الهجرة المحتملة والمهيمن وعمليات النقل التي تسهم في انتشار الملوثات؟
• هل هناك تآكل التربة والانكماش التي تلوث المناطق المجاورة؟
• هل هناك المستقبلات المحتملة الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتأثر، والاستخدامات حساسية خاصة والنظم الإيكولوجية؟
• هل هناك وقف فوري الحاضر التعرض تهدد الحياة؟
Do contaminant sources exist?
What kind of toxic substances are involved?
What is the current distribution of contaminants and are there extractable hot spots?
Do the analytical results exceed benchmark levels and quality standards, if defined at all?
What are the background values in comparison with analytical results?
What are the site characteristics which influence pollutant migration in relation to soil properties, hydrogeology, land use pattern, etc.?
What are the potential and dominant migration pathways and transport processes contributing to spread of contaminants?
Is there soil erosion and deflation which contaminate adjacent areas?
Are there current and future potential receptors that could be affected, especially sensitive uses and ecosystems?
Is there an immediate life-threatening exposure present?
<number>

## Slide 2: الخطوات الأربع لعملية تقويم الخطر البيئي للملوثات
تعريف الخطر الصحي: ما هي المشكلات الصحية التي يسببها الملوث؟
تقويم الاستجابة للجرعة: ما هي المشكلات الصحية عند مستويات تعرض مختلفة من الملوث؟
تقويم التعرض للتلوث: تحديد الجرعة التي يمكن أن يتعرض لها الناس خلال فترة محدد، وعدد المتعرضين للتلوث.
وصف الخطر: ما هي المخاطر

## Slide 3: العناصر الثقيلة أنموذجاً
أولاً: مقاييس عامة:
  مقارنة التركيز في التربة مع المدى العام للترب.
  تغير التركيز مع البعد أو القرب من مصدر التلوث.
  مدى الوفرة (Enrichment factor)
  معامل الاختلاف (Coefficient Variation).
  اختلاف التركيز مع البعد عن مصدر التلوث.
  زيادة التلوث في الطبقات السطحية عنه في تحت السطحية.
  مدى التعرض للتلوث Pollution load index (PLI).
Notes: The risk assessment is focused on the relationship between contaminant and receptor by a pathway. Thus, all three parts, contaminant, receptor and pathway must be present to realize a reasonable assessment. Consequently, in the context of contaminated land the three components must be taken into account, the source of contamination, the receptors and the pathways for receptors which are exposed to toxic compounds. The pathway is closely connected to the migration of the contaminants. Migration means the movement of contaminants from their source via media such as air, water and soil to the receptors. The term exposure describes the receiving of a chemical dose or the coming into contact with toxic substances by an organism. Finally, the receptor is mostly the human being, but also other organisms like fish, mammals and birds can also be called receptors (Asante-Duah 1996; Nathanail and Bardos 2004).
<number>

## Slide 4: المقارنة مع التركيز العام في الترب (LINDSAY, 1979)
 | Common range in soils |  | 
 | Max. | Min. | Average
Mo | 5.00 | 0.2 | 2
Ni | 500 | 5 | 40
Pb | 200 | 2 | 10
Se | 2 | 0.1 | 0.3
Ti | 10,000 | 1,000 | 4,000
V | 500 | 20 | 100
Zn | 300 | 10 | 50
Hg | 0.3 | 0.01 | 0.03
 | Common range in soils |  | 
 | Max. | Min. | Average
As | 50 | 1 | 5
Be | 40 | 0.1 | 6
Cd | 0.7 | 0.01 | 0.06
Co | 40 | 1 | 8
Cr | 1,000 | 1 | 100
Cu | 100 | 2 | 30
Fe | 55,000 | 7,000 | 38,000
Mn | 3,000 | 20 | 600

## Slide 5
جميع الأعماق
15-30 سم
عمق > 30 سم
عمق ≤ 15 سم
ثانياً: التغير مع القرب والبعد عن مصدر التلوث.
ثالثاً: بين الطبقات السطحية وتحت السطحية.
رابعاً: معامل الاختلاف:
  CV = (STDEV/Average)*100

## Slide 6
خامساً : مدى الوفرة Enrichment factor (EF):
EF = ((Cx/CFe)sediment)/((Cx/CFe)Earth's crust)
سادساً: Pollution load index (PLI).
ناتج قسمة تركيز العنصر الحالي على تركيز العنصر المرجعي
سابعاً: مدى التلوث Contamination factor.
> 6 | 3-6 | 1-3 | 1 >
عالي جدا | كبير | متوسط | منخفض

## Slide 7: ثامناً: المقاييس الدولية
 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L
As | 30 | 10 | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 20
Cd | 0.6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0.4 | 3
Cr | 200 | 100 | 100 | 500 | 150 |  | 100 | 80 | 30 | 750
Cu | 100 | 35 | 100 | 750 | 100 | 100 | 50 | 100 | 40 | 150
Ni | 50 | 60 | 60 | 100 | 50 | 75 | 30 | 15 | 30 | 150
Pb | 300 | 120 | 150 |  | 100 | 100 | 50 | 56 | 40 | 375
Se |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 2 |  | 2
Zn | 250 | 120 | 200 | 2500 | 300 | 300 | 150 | 185 |  | 600
Hg |  | 0.49 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8
A: China; B: Taiwan; C: Australia; , D: Belgium; E: France; F: Italy; G: Norway; H: S. Africa; K: Sweden; L: Canada
Notes: <number>

## Slide 8: اعتبارات لوضع المقاييس
خصائص التربة الكيميائية والمعدنية والفيزيائية لما له من أثر كبير في سلوك الملوثات في التربة.
الاستخدام المتوقع للتربة مثل أن تكون معدة للسكنى أو حدائق للنزهة أو مناطق تجارية أو صناعية أو زراعية أو مراعي.
الظروف المناخية من حيث درجات الحرارة والأمطار واتجاهات الرياح.
قرب المناطق السكنية من تلك المناطق وإن لم تكن مهيأة لأي نشاط بشري.
Notes: <number>

## Slide 9: مثال
  الحد الحرج لتركيز الكادميوم في ترب هولندا 3.2-18 ملجم كجم-1 (Brus, et al., 2002).
  وزارة الزراعة الهولندية.
 | Sand | Clay | Peat
Grassland | 2 | 3 | 3
land (Fodder for cattle) | 0.5 | 1 | 1
land (Food for human consumption) | 0.5 | 1 | 1
land (Flowers) | 5 | 10 | 10

## Slide 10
Notes: <number>

## Slide 11
Trigger values: يوجد تأثير على صحة الإنسان ولا بد من عمليات فحص أكثر
Action values: لا بد من عمليات التأهيل للتربة، لأن الخطر متحقق
Precautionary values: تهدف إلى تجنب تلوث التربة في المستقبل، وبالتالي القيم موجهة إلى حماية التربة وقائي
المقياس الياباني يمثل ما يسمى بالقيم الوقائية للمستقبل.
لم يشير إلى استخدام الأرض.

## Slide 12
أضاف المقياس الدنماركي Cut-off خاص للملوثات الضعيفة أو غير المتحركة أو غير المتحللة.
  تعني لا بد من إعادة تأهيل المنطقة خاصة المناطق السكنية والحدائق (المنتزهات).
بالإضافة إلى مقاييس للمياه الجوفية والهواء.

## Slide 13
المقياس البولندي:
يركز على الوصول إلى المياه الجوفية، لذا يأخذ في الاعتبار العمق حتى 15 م، والتوصيل الهيدروليكي.
A التركيز يجب أن لا يتجاوز تلك القيم.
B مناطق زراعية أو غابات.
في المناطق الزراعية يعتبر الـ 30 سم السطحية.
C قرب مناطق صناعية وتعدينية.

## Slide 14
يقسم المقياس البريطاني بناءً على استخدام الأرض وخصائص التربة (الحموضة والمادة العضوية).
يُتشدد عندما تكون الأرض (حدائق) لزراعة الخضار.
الزنك والنحاس غير مشمولان.

## Slide 15
يندر استخدام المقياس الصيني (كما ذكر المؤلف، ماذا يقصد؟ وعلى أي أساس؟ الله أعلم).
يوجد اعتبار لخصائص التربة (الحموضة والمحتوى الرطوبي) واستخدام الأرض.
يوجد اعتبار لوجود مناطق صناعية وتعدينية.
ذكر القيم في الحدود الطبيعية.

## Slide 16
يذكر المقياس الروماني التراكيز في الحدود الطبيعية.
قسم المناطق إلى حساسة للتلوث (السكنية والمنتزهات) ومناطق صناعية وتجارية.
لكل قسم يوجد:
قيم تستعدي المتابعة وإيقاف زيادة التلوث.
قيم تستدعي التدخل العاجل ومعالجة منطقة التلوث.

## Slide 17
يعتبر المقياس الكوري استخدام الأرض مناطق (زراعية، ثقافية، دينية، حدائق، منتزهات) أو (صناعية، تجارية، طرق ...).
يضع مستويين للقيم (تلوث، أو تحتاج إعادة تأهيل).

## Slide 18
اعتمد المقياس الاسترالي على مدى التأثير للملوثات ونوع المتأثر (حياة فطرية أو إنسان).
بالنسبة للتأثير على الإنسان اعتمد المناطق السكنية.
يلاحظ أن تركيز الكادميوم المؤثر على الإنسان أعلى بكثير مقارنة بالمؤثر على الحياة الفطرية عكس الرصاص.

## Slide 19
يشير المقياس الهولندي إلى قيم تمثل خطراً على صحة الإنسان وأخرى الحياة الفطرية.
يشير إلى قيم تمثل تهديداً لصحة الإنسان.
يشير إلى قيم تمثل وسطاً بين السابقين.
يشير إلى مقياس للمياه الجوفية.
إذا كان التركيز < Target فالحمد لله.
< Integrated لا بد من المتابعة.
≥ Risk لا بد من إعادة التأهيل.
لاحظ قيم الرصاص والكادميوم الخطرة بين الإنسان والحياة الفطرية.

## Slide 20
اعتبر المقياس الألماني طبيعة الاستخدام (حدائق، سكن، منتزهات وأماكن ترفيه، صناعية وتجارية).
يلاحظ استثناء الكادميوم إذا كانت الحديقة أو الاستخدام للزراعة أو لعب الأطفال.

## Slide 21: حساب الخطر الصحي
C: metal concentration (mg kg-1).
CF: Conversion factor (E-06).
IR: ingestion rate per unit time (Soil mg day-1) (200; 100; 50).
ED: Exposure duration (years) (5; 6; 58).
EF: Exposure frequency (days/years) (=350).
BW: Body weight (kg) (15, 70).
AT: Average time (days) (=30/70 X365).

## Slide 23: ثوابت معادلة الخطر الصحي (الولايات المتحدة)

## Slide 24: ثوابت معادلة الخطر الصحي (هولندا)

## Slide 25
الجرعة المرجعية
لكل عنصر.
لكل مسلك.
المجموع لكل عنصر.
المجموع لجميع العناصر.

## Slide 26: الجرعات المرجعية من مرجع آخر (المقصود الجرعات الخاصة بالابتلاع)
Ag | Ba | Cd | Co | Cr | Cu | Hg | Pb
0.005 | 0.07 | 0.001 | 0.020 | 0.003 | 0.040 | 0.0001 0.00023 | 0.00357
Mo | Mn | Se | Sn | Sr | Ti | Zn | 
0.005 | 0.140 | 0.005 | 0.600 | 0.600 | 0.00007 | 0.300 |