## Slide 1
شبكات الحاسب
2_1

## Slide 2
تقنيات الشبكات المحلية LAN
Ethernet - Token Ring - ARC Net
العناصر الرئيسية المستخدمة في توسيع الشبكات
Repeaters – Bridges – Brouters – Routers – Gateways – Switches - Hubs
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
Circuit Switching – Dedicated Circuit Switching – Packket Switching
البروتوكول (TCP/IP) طبقاته والبروتوكولات تحته.
البروتوكول IP و IP Adressing -- (IP V4 - IP V6)
تهيئة البروتوكول (TCP/IP) وكيفية اختبار إعداداته

## Slide 3
تعريف شبكات الـ Ethernet
سمات شبكات الـ Ethernet
تقنية ارسال الاشارة (البيانات) في شبكات الـ Ethernet
شبكات الـ Ethernet ذات سرعة تبادل المعلومات 10 Mbps
شبكات الـ Ethernet ذات سرعة تبادل المعلومات 100 Mbps
شبكات الـ Ethernet ذات سرعة تبادل المعلومات 1000 Mbps
شبكات الـ Token Ring
شبكات الـ ARC
تقنيات الشبكات المحلية

## Slide 4
يعتبر المعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترون المطور الأساسي للمعايير الدولية
IEEE
Institute Electrical and Electronic Engineers
وهو منظمة دولية لا تهدف للربح –وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة
  بالاتصالات
  تقنية المعلومات
  توليد الطاقة الكهربائية

## Slide 5
من أكثر معايير IEEE شيوعاً مجموعة معايير
IEEE 802 LAN/WAN
والتي تتضمن معيار شبكات الـ Ethernet
(IEEE 802.3)
ومعيار الشبكات اللاسلكية (IEEE 802.11).

## Slide 6
تعتبر شبكات الـ Ethernet بروتوكولات تعمل في طبقة ربط البيانات (Datalink)
في نظام السبع طبقات (OSI)

## Slide 7
سمات شبكات الـ Ethernet
- كيف يتم تنظيم نقل البيانات في شبكات الـ Ethernet
- سرعة تبادل المعلومات في شبكات الـ Ethernet
- أنواع حوامل اشارة في شبكات الـ Ethernet
- طرق ارسال المعلومات
- كيفية وصل الأجهزة في شبكات الـ Ethernet

## Slide 8
لتنظيم مرور البيانات في شبكات الـ Ethernet تستخدم طريقة النفاد
CSMA/CD
Carries Sense Multiple Access
with
Collision Detection

## Slide 9
طريقة النفاذ المتعدد بتحسس الحامل مع التصادم
CSMA/CD
يتحسس كل من الجهازين للتصادم مباشرة بعد ارسال
الرزمة (Packet) الاولى
فيتوقفا عن ارسال لفترة قصيرة ثم يعاودا الارسال
من جديد

## Slide 10
- التوصيل النجمي - الخطي
لوصل عناصر شبكات الـ Ethernet (حاسب, طابعة,....)
- الوصل الخطي
- التوصيل النجمي

## Slide 14
في شبكات الـ Ethernet تكون سرعة تبادل البيانات
- 10 Mbps
- 100 Mbps
1000 Mbps-
Megabits per second

## Slide 15
Coaxial Cables
Twisted pair
Fiber Optic Cables
Thick Coaxial Cables
Thin Coaxial Cables

## Slide 16
Thick Coaxial Cables

## Slide 26
يتم في شبكات الـ Ethernet
ارسال البيانات عبر الاكبال بنوعين من التقنيات هما :
Base band
2.Broad band

## Slide 27
Base band
تكون الاشارة المرسلة رقمية(Digital)
تردد هذه الإشارة ثابت (أي تستخدم هذه الاشارة كامل عرض النطاق)
عندها
يستطيع كل جهاز في الشبكة إرسال البيانات بالاتجاهين
وحسب تقنية الاجهزة فبعضها يستطيع الارسال والاستقبال في نفس الوقت

## Slide 28
Broad band
تكون الاشارة المرسلة تشابهية (Analog) و تردد هذه الإشارة متحول أي
(يستخدم الكبل في نفس الوقت لإرسال اكثر من إشارة )
وهذا يسمح لأكثر من اشارة أن تستخدم ذات الحامل في نفس الوقت.

## Slide 29
تقنية ارسال المعلومات في شبكات الـ Ethernet
تقسم البيانات المرسلة الى Frames طوله يختلف من نوع شبكة الى اخرى ففي شبكات الـ
Ethernet يبلغ حجم الـ Frames مابين 64 byte و 1518 byte و اذا علمنا ان حجم
المعلومات الخاصة بـ الـFrames هو دائما ثابت ويساوي 18 byte فإن حجم الإطار دائما
يتراوح بين 46 byte و 1500 byte

## Slide 30
من المخطط يتضح ان الـ Frames في شبكات الـ Ethernet يتكون من الاقسام التالية:
حجم البداية (Preamble) 7 byte مع حجم دلالة البداية 1 byte
حجم عنوان المستقبل (Destination) الفيزيائي (MAC Adress) 6 byte
حجم عنوان المرسل (Source Adress) الفيزيائي (MAC Adress) 6 byte
حجم القسم الحاوي على نوع (Type) البروتوكول المستخدم في الشبكة في (OSI) سواء اكان IP او IPX 2 byte

## Slide 31
الحد الادنى لحجم قسم البيانات المرسلة (Data) هو 46 byte ويمكن زيادة هذا الحجم
حتى 1500 byte
حجم قسم التحري عن الاخطاء (Frames Check Sequence) يبلغ 4 byte ونعني هنا بالتحري عن الخطأ اختبار البيانات المرسلة من جهة المرسل من ناحية ومن المستقبل حيث تتأكد الجهة المستقبلة ان المعلومات المستقبلة تطابق البيانات في هذا القسم

## Slide 32
شبكات الـ Ethernet ذات سرعة تبادل المعلومات 10 Mbps
10 Base T
10 Base 2
10 Base 5
10 Base FL

## Slide 33
الرقم 10 يدل على سرعة تبادل البيانات
الكلمة Base تدل على أنه في هذه الشبكة تستخدم تقنية Base band
الحرف T يدل على الكلمة Twisted والتي تعني ان الكبلات المستخدمة في هذه
الشبكة هي الكبلات المجدولة
يستخدم في وصل عناصر هذه الشبكة تبولوجيا (Star أو Star-Bus).
عدد الاسلاك المستخدمة هو اثنان احدهما للإرسال (TX) ولآخر للإستقبال (RX).
يجب ان لا يتجاوز طول الكبل من عنصر الشبكة الى الموزع (HUB) ال 100 متر.
يجب ان لا يتجاوز عدد الحواسيب في هذه الشبكة ال 1024 حاسب.
تستخدم الوصلات والمنافذ RJ - 45
10 Base T

## Slide 34
جمعية الصناعات الكهربائية
Electrical Industrial Association
EIA
الكبلات المجدولة غير المغلفة (UTP)
تتكون من اربعة ازواج مجدولة
سرعة تبادل المعلومات في الفئة الثالثة هو 10 Mbps .
سرعة تبادل المعلومات في الفئة الرابعة هو 16 Mbps.
سرعة تبادل المعلومات في الفئة الخامسة هو 100 Mbps.
سرعة تبادل المعلومات في الفئة السادسة هو 155 Mbps.
سرعة تبادل المعلومات في الفئة السابعة هو 1000 Mbps.

## Slide 35
10 Base 2
ان الرقم (2) يدل في هذا النوع من الشبكات على طول الكبل بمئات الامتار أي 200 متر
ولكن عمليا نقول أن الكبل في هذه الشبكات يجب أن لا يتجاوز 185 متر.
نستخدم في هذا النوع من الشبكات الكبلات المحورية الرفيعة (Thinnet Cabel).
يجب ان لايزيد البعد بين عنصرين من الشبكة عن 0.5 m .
سرعة تبادل البيانات في هذه الشبكة 10 Mbps .
يستخدم من الناحية التوبولوجية التوصيل الخطي (BUS Topology).
يجب ان لا يتجاوز عدد عناصر الشبكة في هذا النوع من الشبكات الـ 30 عنصرا.
يستخدم في هذه الشبكات المنافذ المحورية( BNC).

## Slide 36
10 Base 5
الرقم 5يدل هنا على طول الكبل بالمئات أي أقصى طول هو 500 m
يستخدم في هذا النوع من الشبكات الكبل المحوري السميك (Thicknet Cabel)
سرعة تبادل البيانات في هذا النوع من الشبكات 10 Mbps.
طريقة التو ضع التو بولوجي (Bus Topology).
يجب أن لا يتجاوز البعد بين حاسبين الـ 2.5 m .
يجب أن لا يتجاوز عدد الحواسيب في الشبكة الـ 100 حاسب .
تستخدم في هذا النوع من الحواسيب بالإضافة الى منافذ الـ BNC المنافذ AUI و DIX.

## Slide 37
10 Base FL
هذا يعني أننا نستخدم أكبال الألياف الضوئية في هذه الشبكة حيث يبلغ ال Segment هنا
حتى 2 km.
لاحظ أنه اذا استخدمنا هذه التقنية و ال Repeater‘s فإن اتساع الشبكة سيكون كبير جدا.

## Slide 38
شبكات الـ Ethernet ذات سرعة تبادل المعلومات 100 Mbps
=
Fast Ethernet
في هذا النوع من الشبكات نستخدم الكبلات
UTP
STP
المجدولة
الالياف الضوئية

## Slide 39
نرى شبكات ال 100 Mbps في الشبكات التالية :
شبكات ال 100 VG – Any LAN
شبكات ال 100 Base X

## Slide 40
نرى شبكات ال 100 Mbps في الشبكات التالية :
شبكات 1000 Base T
شبكات ال 1000 Base Cx
شبكات ال 1000 Base Lx
شبكات 1000 Base Sx

## Slide 41
لقد تم تطوير مقياسين لشبكات الـ Ethernet يدعمان سرعة 100 Mbps
1- 100BaseVG(Voice Grade) – Any LAN Ethernet .
2- 100BaseX Ethernet (Fast Ethernet).
كلا النوعين السابقين متوافقين مع نظام تشبيك Base10 T، مما يسمح بتحديث
شبكات Base10 T بسهولة.
ينتمي هذان النوعان من الشبكات إلى المعيار IEEE 802.12 ،و الذي يدعم
شبكات الـ Ethernet و شبكات Token Ring التي تعمل بسرعات كبيرة.

## Slide 42
1- VG-100Any LAN . 2- BaseVG100 3- VG. 4- Any LAN
يطلق على هذه الشبكات أحد الأسماء التالية:
شبكات BaseVG(Voice Grade) – 100AnyLAN تدمج عناصر كلا من
شبكات الـ Ethernet و شبكات Token Ring ، و قد تم تطويرها من قبل شركة
Hewlett-Packard

## Slide 43
شبكات ال 100 Base X
شبكات الـ100 Base TX
شبكات الـ100 Base T4
شبكات الـ100 Base FX
يتميز هذا النوع من الشبكات بـ:
-يستخدم كبلات (UTP) و (STP) ذو الفئة الخامسة على حد سواء.
يستخدم زوجين من الاسلاك.
التراسل يتم لمسافات لاتتجاوز ال 100 m
- يستخدم هنا فقط كابلات الـ (UTP) ذو الفئة 3 أو 4أو 5
- يستخدم زوجين من الأسلاك
التراسل يتم لمسافات لاتتجاوز الـ 100 m
يستخدم هنا كبل الالياف الضوئية
التراسل يتم لمسافات لاتتجاوز الـ 400 m

## Slide 44
شبكات 1000 Base T
يتميز هذا النوع من الشبكات بـ :
استخدام كبل (UTP) ذو الفئة السادسة او السابعة
يستخدم اربعة أزواج من الكبل
صنف هذا النوع من الشبكات تحت المعيار IEEE 802.3b

## Slide 45
شبكات ال 1000 Base Cx
في هذا النوع من الشبكات :
نستخدم الكبلات المجدولة او المحورية
لا تتعدى مسافة تبادل البيانات ال 25m
صنف هذا النوع من الشبكات تحت المعيار IEEE 802.3b

## Slide 46
شبكات الـ 1000 Base Lx
وهنا نرى انه في هذه الشبكة :
يستخدم كبل الالياف الضوئية
مسافة تبادل البيانات لا تتجاوز ال 440 m
يستخدم البث باستخدام الليزر الطويل الموجه

## Slide 47
شبكات 1000 Base Sx
إن هذا النوع من الشبكات يستخدم ايضا كبل الالياف الضوئية ولكن:
تبادل المعلومات يتم حتى 550 m
يستخدم البث باستخدام الليزر القصير الموجه
تصنف ايضا تحت المعيار IEEE 802.3