## Slide 1
شبكات الحاسب
2_2

## Slide 2
تقنيات الشبكات المحلية LAN
Ethernet - Token Ring - ARC Net
العناصر الرئيسية المستخدمة في توسيع الشبكات
Repeaters – Bridges – Brouters – Routers – Gateways – Switches - Hubs
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
Circuit Switching – Dedicated Circuit Switching – Packket Switching
البروتوكول (TCP/IP) طبقاته والبروتوكولات تحته.
البروتوكول IP و IP Adressing -- (IP V4 - IP V6)
تهيئة البروتوكول (TCP/IP) وكيفية اختبار إعداداته
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
خدمة ال DHCP بروتوكول العنونة الآلية
خدمة الدليل الفعال في Windows 2000 الـ Active Directory

## Slide 3
تعريف شبكات الـ Ethernet
سمات شبكات الـ Ethernet
تقنية ارسال الاشارة (البيانات) في شبكات الـ Ethernet
شبكات الـ Ethernet ذات سرعة تبادل المعلومات 10 Mbps
شبكات الـ Ethernet ذات سرعة تبادل المعلومات 100 Mbps
شبكات الـ Ethernet ذات سرعة تبادل المعلومات 1000 Mbps
شبكات الـ Token Ring
شبكات الـ ARC
تقنيات الشبكات المحلية

## Slide 4
شبكات الـ Token Ring
وصف لمكونات و احتياجات شبكات Token Ring .
وصف لخصائص شبكات Token Ring .
وصف لطريقة عمل شبكات Token Ring .
سمات شبكات الـ Token Ring
وصف لأقسام الإطار Frame الذي ينقل البيانات على الشبكة وبيان عمل كل قسم.

## Slide 5
شبكات Token Ring هي شبكات محلية LAN صممتها شركة IBM
و تجمع بين خاصيتين : 1 تمرير الإشارة Token Passing. 2 التصميم الهجين للحلقة و النجمة Hybrid Star/Ring Topologe.

## Slide 8
فكرة شبكات Token Ring ظهرت أول مرة في أوائل الستينات من القرن الماضي،
ولكنها لم تنفذ إلا بعد الاتفاق على المعيار IEEE 802.5 الذي يصف شبكات Token Ring
من خلال تصميم الحلقة Ring و كان ذلك عام 1985 . وهي تمثل المنافس الأقوى
لشبكات الـ Ethernet ذات المعيار .IEEE 802.3 .

## Slide 9
يحتوي بروتوكول Token Passing على سلسلة من البتات تسمى Token
و تدور على مدار الحلقة، ويصل طول إطار Token الحر أو الفارغ الى 3 Byte

## Slide 10
تنتقل الإشارات على مدار الحلقة في اتجاه واحد و تمر من خلال كل جهاز على الشبكة،
ويقوم كل كمبيوتر على الشبكة بعمل دور مكرر الإشارة حيث أن كل جهاز تمر من خلاله
الإشارة يقوم بإنعاشها وتقويتها ثم يعيد إرسالها على الشبكة الى الكمبيوتر التالي، ولكن
لأن الإشارة تمر على كل جهاز في الشبكة فإن توقف أحد الأجهزة عن العمل سيؤدي
الى توقف الشبكة عن العمل .
طريقة تمرير الإشارة بين الأجهزة
و
عملية إرسال و استقبال البيانات

## Slide 11
التقنية المستخدمة في إرسال البيانات على شبكات الحلقة يطلق عليها اسم
Token Passing أو تمرير الإشارة.
تيار البيانات المسمى Token يتم تمريره من جهاز كمبيوتر الى آخر على الشبكة .

## Slide 12
تعتبر من الوسائل السريعة ،فالإشارة تنتقل من جهاز الى آخر بسرعة مقاربة لسرعة الضوء،
و بسبب هذه السرعة الفائقة فإن أداء الشبكة يكون ممتازا حتى في وجود عدد كبير من
الأجهزة على الشبكة، ولكن تبقى مشكلة مثل ما هو عليه في شبكات Bus ،أنه عند تطوير
الشبكة يجب إيقاف عملها أثناء عملية التطوير .
Token Passing

## Slide 13
عندما يريد جهاز ما على الشبكة إرسال بيانات
عليه الانتظار حتى يتسلم إشارة حرة أو Free Token تخبره أنه قادر على إرسال
بياناته على الشبكة.

## Slide 14
عندما يتسلم الكمبيوتر الذي يريد إرسال بياناته، الإشارة الحرة فإنه
يضيف إليها بياناته
وبالإضافة لذلك يقوم بإضافة عنوان الكتروني
يحدد وجهة إرسال هذه البيانات، أي أنه يحدد عنوان الكمبيوتر الذي
ترسل إليه البيانات

## Slide 15
ثم يرسل هذه الإشارة Token حول الحلقة تنتقل هذه الإشارة من جهاز كمبيوتر
الى آخر حتى تجد الجهاز الذي يتوافق عنوانه الإلكتروني مع العنوان المشفر
داخل الإشارة و حتى هذه اللحظة فإن الإشارة ما تزال غير محررة.

## Slide 16
الكمبيوتر المستقبل لهذه الإشارة يقوم بنسخ البيانات الموجودة عليها ثم يعيد إرسالها
على الشبكة الى الجهاز الأصلي الذي أرسل هذه الإشارة و ذلك بعد أن يضيف عليها رسالة
تبين أن البيانات قد تم استلامها بشكل صحيح .

## Slide 17
وهكذا تنتقل الإشارة مرة أخرى على الشبكة وتمر على كل الأجهزة حتى تصل الى الكمبيوتر
الأصلي الذي أرسل هذه الإشارة، بعد أن يقوم هذا الكمبيوتر بالتأكد من محتويات هذه الإشارة
و أنها قد استلمت بشكل صحيح فإنه يقوم بإزالتها ويرسل بدلا منها إشارة حرة
Free Token
يطلقها على الشبكة لتنتقل من جديد الى الكمبيوتر التالي فإذا كان يريد إرسال بيانات ما فإنه
يأخذ هذه الإشارة الحرة ويضيف إليها بياناته ، و إن لم يكن لديه أي بيانات لإرسالها فإنه
سيمرر هذه الإشارة الى الكمبيوتر التالي وهكذا .

## Slide 18
يبدأ تصميم شبكات Token Ring بحلقة تصل بين أجهزة الشبكة ، و لكن التصميم
المادي الفعلي هو نظام تشبيك نجمي ، فكل جهاز متصل بالحلقة هو فعليا متصل بسلك
يصله الى نقطة مركزية هي المجمع (منفذ متعدد الاتصال) ، فالكمبيوترات هي جزء من الحلقة
و لكنهم يتصلون بها عن طريق مجمع، هذا ما يطلق عليه شبكة هجينة نجمة حلقة.

## Slide 19
تعتبر أغلب شبكات شركة IBM قائمة على معيار Token Ring ، وفي مصطلحات
شركة IBM يطلق على المجمع اسم وحدة الوصول متعدد المحطات
أو Multistation Access Unit (MAU) و الذي يستخدم السلك Twisted Pair
لشبك حتى 255 جهاز .

## Slide 20
استخدام الأسلاك المحمية STP .
معدل نقل بيانات يتراوح بين 4 الى 16 ميجابت في الثانية.
تقنية البث الرقمي Baseband .
عندما ينضم أول جهاز الى شبكة Token Ring ، تقوم الشبكة بتوليد إشارة أو Token
تبدأ بالدوران حول الحلقة تعرض نفسها على كل جهاز الى أن يقرر جهاز ما إرسال بياناته
فيعطي إشارة بذلك و يبدأ التحكم ب Token فيقوم بأخذه من الشبكة و يرسل بدلا منه
إطار يحتوي على البيانات التي يود أن يبثها الى الشبكة.
و يكون أول جهاز يتم تشغيله على الشبكة هو المسئول عن مراقبة أنشطة الشبكة .

## Slide 21
يتكون إطار البيانات في شبكات Token Ring من عشر أقسام
وكل العمليات التي تجري على الشبكة تكون محددة في إعدادات الإطار .
Routing Information

## Slide 22
القسم الأول يسمى Start Delimiter و هو الذي يحدد بداية الإطار.

## Slide 23
القسم الثاني يسمى Access Control أو التحكم بالوصول
و طول هذا القسم بايت واحد و مهمته تحديد أولوية هذا الإطار في المعالجة من قبل
الجهاز المستقبل قبل أو بعد غيره من الإطارات، كما أنه يحدد فيما إذا كان هذا الإطار
هو أطار Token فارغ أو إطار بيانات.

## Slide 24
القسم الثالث يسمى Frame Control وهذا القسم يحدد فيما إذا كان هذا
الإطار ينتمي إلى
Media Access Control (MAC)
أو Logical Link Control (LLC)
و هذين المصطلحين سأؤجل شرحهما الى درس مستقل لتعلقهما بأمور أخرى.

## Slide 25
القسم الرابع
يسمى Destination Address و فيه يحدد عنوان الجهاز المستقبل للإطار .

## Slide 26
القسم الخامس
يسمى Source Address و فيه يحدد عنوان الجهاز المرسل للإطار.

## Slide 27
القسم السادس
يسمى Routing Information أو معلومات التوجيه ، و يتراوح طوله
بين 2 الى 18 بايت ، و مهمته توجيه المعلومات بين حلقات مختلفة متصلة معا.

## Slide 28
القسم السابع
يسمى Information أو Data و هذا القسم يحتوي إما على معلومات و بيانات
المستخدم أو يحتوي على معلومات التحكم .

## Slide 29
القسم الثامن
يسمى Frame Check Sequence أو اختبار التتابع و هذا القسم يسمح للجهاز
المستقبل بإجراء اختبار للتأكد من خلو الأقسام 3 و 4 و5 و7 من أي أخطاء فإذا تم
العثور على أي خطأ فإن الإطار سيزول و سيتم إرسال إطار جديد بدلا منه.

## Slide 30
القسم التاسع
يسمى End Delimiter و هذا القسم يحدد نهاية الإطار.

## Slide 31
القسم العاشر
يسمى Frame Status و هو الذي يحدد فيما إذا قد تم استلام الإطار من قبل الجهاز
المستقبل و قد نجحت عملية نسخ البيانات ، و طبعا هذه المعلومات يحتاجها الجهاز
المرسل عندما يعود إليه الإطار فيتأكد من وصوله و يضع على الشبكة أطار جديد فارغ.

## Slide 32
وحدات التوصيل المركزية
لتوصيل عناصر الشبكة
Token Ring هناك أجهزة اشبه بالـ HUB في شبكات ال Ethernet

## Slide 33
وحدات التوصيل المركزية في شبكات الـ Token Ring
Multistation Access Unit
وحدة النفاز المتعدد
Smart Multistation Access Unit
وحدة النفاذ المتعدد الذكية
Multi Station Access Unit
MAU
MSAU
SMAU
وتتميز وحدة النفاز المتعدد بانها تتخطى الحواسيب المعطلة وتخرجه خارج الحلقة وهذه
الخاصة ندعوها بـ خاصية تحمل الخطأ(Fault Tolerace)

## Slide 34
حجم شبكات الـToken Ring
نلاحظ من الصورة السابقة انه في وحدة النفاذ المتعدد (MAU)في شبكات الـ Token Ring
لها عشرة منافذ
- ثمان منها لوصل الحواسيب والمنفذين الباقيين لوصل وحدات النفاذ المتعدده
-يمكن ان تحتوي الشبكة حتى 33 وحدة نفاذ متعدد(MAU).
- يمكن توسيع الشبكة حتى 72 جهازا اذا استخدمنا كبلات الـ (UTP) و 260 جهازا
اذا استخدمن اكبال ال (STP).

## Slide 35
شبكات الـ ARC
مواصفات شبكات الـ ARC Net
طريقة توصيل الحواسيب في شبكات الـ ARC NET
سرعة نقل البيانات في شبكات الـ ARC NET
تصنيف شبكات الـ ARC NET في المعيار IEEE
تقنية مرور البيانات في شبكات الـ ARC NET
شكل اطار البيانات في شبكات الـ ARC NET
انواع وحدات التوصيل المركزية في الـ ARC NET
انواع الكبلات المستخدمة في شبكات ARC NET
تعريف

## Slide 36
طورت شبكات ARC-Net من قبل شركة Datapoint Corporation
عام 1977
أول بطاقة شبكة ARC-Net توفره عام 1983.
Attached Resource Computer

## Slide 37
يستخدم في شبكات الـ ARC NET تقنية
Token Passing
لتنظيم مرور البيانات

## Slide 38
شبكات الـ ARC NET تستخدم طريقة التوصيل
النجمي – الحلقي (Star – Ring Topology)
لتوصيل عناصر الشبكة

## Slide 39
تصل سرعة تبادل البيانات في شبكات الـ ARC NET القياسية الى 2.5 Mbps
وتصل سرعة تبادل البيانات في شبكات الـ ARC NET Plus الى 20 Mbps
و طور هذا النوع من الشبكات و اصبحت تسمى (TCNC) نسبة لـ
Tomas Conrad وتدعى نظام شبكات توماس كونراد
Tomas Conrad Network System
وتصل سرعة تبادل البيانات في شبكات (TCNC) الى 100 Mbps

## Slide 40
تعيير شبكات الـ ARC NET في معيار IEEE بالمعيار
IEEE 802.4

## Slide 41
يتكون إطار البيانات في شبكات ARC NET من ثلاثة أقسام
قسم عنوان المصدر (Source Adress)
قسم عنوان المقصد (Destination Adress)
قسم البيانات المرسلة Data
يبلغ حجم الاطار في شبكات ARC NET القياسية (508 Byte)
بينما يبلغ حجم الاطار في شبكات الـ ARC NET Plus (4096 Byte )

## Slide 42
في شبكات الـ ARC NET يوصل كل جهاز الى وحدة توصيل مركزية من احد الانواع التالية
وحدة التوصيل المركزية الخاملة (Passive Hub´s)
وحدة التوصيل المركزية النشطة (Active Hub´s)
وحدة التوصيل المركزية الذكية (Smart Hub´s)

## Slide 43
نستخدم في شبكات الـ ARC NET لوصل عناصر ال شبكة
الكبل المجدول (UTP)
كابلات الالياف الضوئية (Fiber Optik)