## Slide 1
شبكات الحاسب
2_3

## Slide 2
تقنيات الشبكات المحلية LAN
Ethernet - Token Ring - ARC Net
العناصر الرئيسية المستخدمة في توسيع الشبكات
Repeaters – Bridges – Brouters – Routers – Gateways – Switches - Hubs
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
Circuit Switching – Dedicated Circuit Switching – Packket Switching
البروتوكول (TCP/IP) طبقاته والبروتوكولات تحته.
البروتوكول IP و IP Adressing -- (IP V4 - IP V6)
تهيئة البروتوكول (TCP/IP) وكيفية اختبار إعداداته
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
خدمة ال DHCP بروتوكول العنونة الآلية
خدمة الدليل الفعال في Windows 2000 الـ Active Directory

## Slide 3
توسيع الشبكات الحاسوبية
مقدمة
مقوي الاشارة Repeater
الجسر Bridge
الموجه Router
بوابة العبور Gateway
المجمع الـ HUB
المبدل الـ Switch

## Slide 4
مع تزايد تقنية الشبكات وإدراك اهميتها في جودة وزيادة
الانتاج كانت الحاجة الى مضاعفة الاعتماد على تقنية تبادل
المعلومات والبيانات في المعمل الواحد او في فروع المؤسسة
المنتشرة في انحاء العالم مع المحافظة على البنية التحتية
الموجودة.
من هنا اتت اهمية توسيع الشبكات المحلية والعالمية الموجودة
دون الحاجة الى أي تغيير او تجديد في وضع الشبكة الحالية.

## Slide 5
مقوي الاشارة Repeater
ماهو مقوي الاشارة Repeater
المهام التى يقوم بها مقوي الاشارة
التقنية التي يعمل بها مقوي الاشارة Repeater

## Slide 6
جهاز يقوم بتضخيم الاشارة بهدف ارسالها لمسافات
بعيدة ضمن الشبكة الواحدة.
يتصف برخص ثمنه مقارنة مع اجهزة توسيع
الشبكات الاخرى.
ان استخدام مقوي الاشارة في شبكة ما يرفع من
قدرةها على التوسع جغرافيا.

## Slide 7
يعمل مقوي الاشارة في الطبقة الفيزيائية لنظام الطبقات السبع
(OSI) لذلك فان مقوي الاشارة Repeater يمكن استخدامه
لتقوية اشارة بين شبكتين مختلفتين فقط بالطبقة الفيزيائية.

## Slide 8
يقوم بتقوية الاشارة بين شبكتين حتى ولو كانت وسائط النقل
مختلفة.
مثلا شبكة مربوطة بكبل ليف ضوئي مع شبكة مربوطة
بكبل (UTP, STP)

## Slide 9
الجسر Bridge
ماهو الجسر Bridge
جداول التوجيه Routing Tables

## Slide 10
مهمة الجسر في الشبكات هو الربط بين الشبكات المحلية
و يعمل في طبقة ربط البيانات(MAC) وليس في طبقة ربط
البيانات (LLC) في نظام السبع طبقات (OSI) وبالتالي
فان الجسر يهتم بالعناوين الفيزيائية (MAC Adress).
طبقة التحكم بالنفاذ الى الوسط MAC
طبقة التحكم بالاتصال المنطقي (LLC)
كل جسر Bridge هو مقوي اشارة Repeater ولكن العكس غير صحيح

## Slide 11
جداول التوجيه Routing Tables
يخزن الجسر العنوان الفيزيائي لكل حاسب قد ارسل بيانات عبر الشبكة وذلك
في جدول يدعى جدول التوجيه Routing Tables.
(يتم التخزين بذاكرة RAM داخل الجسر- اذا انقطع التيار الكهربائي عن الجسر تفقد جميع الجداول)

## Slide 12
-عند استقبال الجسر لأية اطار فانه يختبر عنوان الجهة المرسل اليها فإذا وقعت في نفس الجهة المرسلة قام بإهمال هذا الاطار.
(ان استخدام الجسور في الشبكات يخفف من تدفق البيانات)

## Slide 13
-اذا تلقى الجسر اطارا من جهة عنوانها غير مخزن سابقا فان الجسر يرسل رسالة الى جميع الاجهزة لمعرفة الشبكة التي يقع فيها هذا الحاسب.

## Slide 14
الموجه Router
ما هو الموجه Router
انواع الموجهات
مهام الموجه في الشبكات

## Slide 15
الموجه هو من تجهيزات الشبكة التي تعمل عند الطبقة الثالثة طبقة
الشبكة (Network) لنظام الطبقات السبع (OSI) ويستخدم لربط
عدة شبكات محلية من انواع مختلفة (Ethernet – Token Ring,….)
على ان يستخدم في تجهيزات الشبكة نفس البروتوكول.
يستخدم الموجه Router لربط الشبكات المحلية فيم بينها او لربط
الشبكات الواسعة معا او لربط شبكة محلية مع شبكة واسعة.

## Slide 16
يستخدم في الموجهات ايضا كما في الجسور تقنية جداول التوجيه
Routing Tablesالتي تحوي هنا (IP Adress) بدلا من
(MAC Adress)

## Slide 17
1- الموجهات الساكنة Static Routers
2- الموجهات المتحولة Dynamic Routers

## Slide 18
الموجهات الساكنة Static Routers
في هذا النوع من الموجهات الـ Routers يقوم قائد الشبكة
Administrator بإدخال المسارات بشكل يدوي وعليه سوف
تسلك البيانات دائما هذه المسارات حتى يتم تعديلها من جديد.

## Slide 19
الموجهات المتحولة Dynamic Routers
في هذا النوع من الموجهات Routers تبنى جداول التوجيه بشكل متغير تبعا لأفضلية المسار, ويتم قياس ذلك بواسطة تقنيات معينة تدعى بروتوكولات, ومن اشهر هذه البروتوكولات
OSPF
RIP

## Slide 20
بروتوكول توجيه المعلومات
Routing Information Protocol
حيث يتم تقدير المسار للهدف بعدد من القفزات .
ويقوم كل موجه Router ببث جداول التوجيه الخاص به الى الموجهات المجاورة
بحيث تقوم بتعديل جدول التوجيه الخاص بها .
يبث البروتوكول RIP معلومات التوجيه كل (30) ثانية.
(يتضمن جدول التوجيه)
يستخدم هذا البروتوكول تقنية الـ Distace Victor حيث تحسب المسافة الى الهدف
بوحدة القفزة Hop.

## Slide 21
محتويات جداول التوجيه
عناوين (IP) جميع اجهزة الشبكة.
طول المسار المؤدي الى شبكة الهدف مقدرا بعدد القفزات.
مؤشر Flag يدل على فيما اذا كان حدث تعديل على معلومات المسار ام لا.

## Slide 22
بروتوكول فتح المسار الأقصر أولا
Open Shotest Path First
يقوم كل موجه ببث معلومات عن وضعه الحالى ومن ثم يستخدم كل موجه
هذه المعلومات لحساب المسار الأقصر (الأفضل) الخاصة به.
ويختار هذا البروتوكول أفضل المسارات طبقا لعدد من العوامل:
سرعة الخط
عدد القفزات اللازمة للوصول الى الهدف
ضغط تبادل البيانات على المسار

## Slide 23
ربط شبكتين مختلفتين بطبقة الشبكة لكنها متماثلة في بنى الطبقات الاعلى.
الاحتفاظ بالعناوين المنطقية (IP Adress) في جداول التوجيه.
اختيار المسار الافضل بين الشبكات لتراسل البيانات.
تهتم الموجهات بـ

## Slide 24
بوابة العبور (Gateway)
تعريف بوابة العبور Gateway
انواع بوابات الاتصال Gateway

## Slide 25
بوابة العبور (Gateway)

## Slide 26
يعتبر هذا الجهاز من اذكى أجهزة ربط الشبكات ويعمل في كل مستويات
OSI Model هو جهاز يربط بين شبكتين مختلفتين كليا حيث يعمل هو كمترجم
أوسيط بين الشبكتين.
بوابة العبور (Gateway)
تعد بوابة الاتصال Gateway جهازا أو برنامجا يتم من خلالها وصل شبكتين
تستخدمان بروتوكولات مختلفة.

## Slide 27
اكثر أنواع بوابات الاتصال Gateway شيوعا :
Adress Gateway
تعمل هذه البوابة على ربط شبكتين أو اكثر ذات بنية مختلفة وتقنيات مختلفة
لإدارة الملفات .
Protocol Gateway
تعمل هذه البوابة على ربط شبكات تستخدم بروتوكولات مختلفة
بوابة العبور (Gateway)

## Slide 28
Externel Gateway
يربط بين شبكات مختلفة كليا في البنية مثل ربط شبكة
كمبيوتر بشبكة موبيل بشبكة تلفونات ارضية (مثل تقنية Voice over ip).
Internal Gateway
مثلا يستخدم لربط شبكتين واحدة من Microsoft
وتستخدم بروتوكول IP والثانية من Novell وتستخدم بروتوكول IPX
بوابة العبور (Gateway)

## Slide 29
(وحدة التوصيل المركزية)المجمع الـ HUB

## Slide 30
المنافذ
(وحدة التوصيل المركزية)المجمع الـ HUB

## Slide 31
انواع أجهزة الـ HUB

## Slide 32
انواع أجهزة الـ HUB

## Slide 33
انواع أجهزة الـ HUB

## Slide 34
انواع أجهزة الـ HUB

## Slide 35
يعملان
المبدل الـ Switch

## Slide 36
يعمل
المبدل الـ Switch

## Slide 37
تأتيه
يرسلها
مباشرة
العنوان
انواع أجهزة الـ Switch

## Slide 38
لكنه ابطئ من
انواع أجهزة الـ Switch