## Slide 1
شبكات الحاسب
2_5

## Slide 2
تقنيات الشبكات المحلية LAN
Ethernet - Token Ring - ARC Net
العناصر الرئيسية المستخدمة في توسيع الشبكات
Repeaters – Bridges – Brouters – Routers – Gateways – Switches - Hubs
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
Circuit Switching – Dedicated Circuit Switching – Packket Switching
البروتوكول (TCP/IP) طبقاته والبروتوكولات تحته.
البروتوكول IP و IP Adressing -- (IP V4 - IP V6)
تهيئة البروتوكول (TCP/IP) وكيفية اختبار إعداداته
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
خدمة ال DHCP بروتوكول العنونة الآلية
خدمة الدليل الفعال في Windows 2000 الـ Active Directory

## Slide 3
البروتوكول TCP / IP
تعريفه
طبقات البروتوكول TCP / IP
العلاقة بين طبقات البروتوكول TCP / IP

## Slide 4
هو عدد من البرتوكولات المجتمة معا لاداء مهمة واحده وقد اعتبر
البروتوكول TCP و البروتوكول IP ممثلين لهذه البروتوكولات.
Transmission Control Protocol / Internet Protocol
البروتوكول TCP / IP

## Slide 5
طبقات البروتوكول TCP / IP
Network Interfase Layer
طبقة الربط الى الشبكة
Internet Layer
طبقة الانترنت
Transport Layer
طبقة النقل
Aplication Layer
طبقة التطبيقات
تذكره بطبقات الـ OSI

## Slide 6
Internet Layer
طبقة الانترنت
طبقات البروتوكول TCP / IP

## Slide 7
وهي الطبقة التي تقابل الطبقة الفيزيائية وطبقة ربط
البيانات في نظام السبع طبقات OSI
طبقات البروتوكول TCP / IP
Network Interfase Layer
طبقة الربط الى الشبكة

## Slide 8
مهمتها تحقيق الاتصال بين حاسب وشبكة او بين شبكة وشبكة
البروتوكولات التي في هذه الطبقة الـ Ethernet او Token Ring

## Slide 9
وتقابل هذه الطبقة طبقة الشبكة
طبقات البروتوكول TCP / IP
Internet Layer
طبقة الانترنت

## Slide 10
مهمة هذه الطبقة عنونة رزم البيانات باستخدام البروتوكول IP
التوجيه Routing
تحقيق التجانس بين البروتوكولات العاملة في الطبقات العليا والعاملة في الطبقات السفلى
يعمل في هذه الطبقة البروتوكولات التالية:
البروتوكول ARP
البروتوكول RARP
البروتوكول ICMP
البروتوكول IGMP
البروتوكول IP
Adress Resolution Protokols
Reverse Adress Resolution Protocol
Internet Control Massege Protocol
Internet Group Managment Protocol

## Slide 11
يستلم هذا البروتوكول البيانات من الطبقة الاعلى على شكل رزم من البروتوكول
TCP او البروتوكول UDP ويقوم بارسال هذه البيانات على شكل Datagram‘s
من حاسب الى اخر.
يوزع عناوين IP لجميع الحواسيب والموجهات الموصولة بالانترنت.
ويقوم بإضافة عنوان الجهة عنونة الجهة المرسلة والجهة المستقبلة
البروتوكول IP

## Slide 12
البروتوكول ARP
Adress Resolution Protokols
يترجم عناوين IP الى العناوين الفيزيائية (MAC Adress) ويخزنها لحين
حاجة البروتوكول IP لها فيطلبها فيقوم هذا البروتوكول بإعادتها له.
في الحالة التي يكون هذا العنوان غير مخزن لدية كأن يكون هذا العنوان لحاسب غير
موجود في هذه الشبكة فان هذا البروتوكول يقوم بإرسال العنوان IP الى الموجهات
Routersالمجاورة فيبحث بدوره عن الـ (MAC Adress) للعنوان الـ IP المرسل
ويعيده الى البروتوكول ARP التي يسلمها الى البروتوكول IP الذي يوجه عندها
الـ Datagram‘s للحاسب المرسل اليه
يعمل هذا البروتوكول بتناغم مع البروتوكول IP حيث انه

## Slide 13
البروتوكول RARP
Reverse Adress Resolution Protocol
لهذا البروتوكول مهمة تعاكس البروتوكول ARP فهو يترجم العناوين
الفيزيائية (MAC Adress) الى عنوان IP

## Slide 14
البروتوكول ICMP
Internet Control Massege Protocol
يراقب ويشرف على طبقة الانترنت و يخبر الجهة المعنية برسائل
Echo Request و Echo Replay
عن أي خطأ يحصل في هذه الطبقة وذلك باستخدام
Packet Internet Grouper وهو مايعرف بـ الـ ping
الذي يستخدم للتأكد من وجود العنوان IP Adress.

## Slide 15
يختبر قدرة الوصول الى الحاسب الهدف ويبلغ المرسل بذلك.
يراقب التغيرات في المسارات ويخبر الجهات المعنية عن هذه التغيرات.
يشرف على حالات الازدحام فيتلقى الرسائل من الجهة المستقبلة مطالبة
بإبطاء عملية الارسال فيمررها الى البروتوكول IP.

## Slide 16
البروتوكول IGMP
Internet Group Managment Protocol
يشكل مجموعات من الحواسيب في الشبكة ويعطيها عناوين من Class D ويمكن
اضافة وإزالة الحواسيب من المجموعة المشكلة.

## Slide 17
يعمل في هذه الطبقة البروتوكول TCP و البروتوكول UDP
UDP User Datagram‘s Protocol
طبقات البروتوكول TCP / IP
Transport Layer
طبقة النقل

## Slide 18
مهمة هذه الطبقة استقبال البيانات من طبقة الـ Aplication
تجهيز البيانات للإرسال
يجري الاتصال ويتم إرسال البيانات وهنا نميز بين نوعين من الاتصال
-الاتصال الموثوق Oriented Connection
ينتظر المرسل وصول رسالة تأكيد وصول البيانات, وبالتالي
تبطئ عملية التراسل.
-الاتصال الغير موثوق Connectionless
ترسل البيانات دون انتظار التأكيد على وصول البيانات

## Slide 19
Transmission Control Protocol
البروتوكول TCP
يتسلم هذا البروتوكول البيانات من الطبقة الاعلى فيقوم بتجزئتها الى عدد من الـ Packet
يضيف عليها رقم تسلسلي لكل Packet وهذا يساعد البروتوكول TCP في الحاسب
المستقبل على تجميع الـ Packet والحصول على البيانات الاصلية.

## Slide 20
تقوم طبقة النقل Transport Layer بتخزين رقم في الـ header للتميز بين التطبيقات
المختلفة وذلك باستخدام بوابات Ports مرقمة:
-يستخدم الـ FTP الـ Port 21
-يستخدم التطبيق Telnet الـ Port 23
-يستخدم الـ التطبيق SMTP الـ Port 25
-يستخدم التطبيق HTTP البوابة 80 او 8080
مما يمكن لعدة تطبيقات استخدام الـبروتوكول TCP و البروتوكول UDP في ان واحد.

## Slide 21
يمكن هذا البروتوكول حاسبين موجودين الانترنت الاتصال وتبادل البيانات.
يستخدم هذا البروتوكول الاتصال الموثوق.
و يأخذ هذا البروتوكول على عاتقه معالجة الـ Datagram‘s الضائعة ويحافظ بذلك
على وثوقية الاتصال.
ويكرر ارسال جميع الـ Packets التي لم يتم ارسال اشعارACK باستلامها

## Slide 22
البروتوكول UDP
يستخدم الاتصال غير الموثوق فهو سريع وهو البروتوكول الاكثر استعمالا لارسال
البيانات التي لا تتطلب الوثوقية في الارسال
ايضا كما هو في الـ بروتوكول TCP فانه في البروتوكول UDP لكل تطبيق
بوابة مرقمة وهذه الارقام مخالفة لـ عن بوابات البروتوكول TCP .
طرق نقل البيانات في البروتوكول UDP
Unicast(الارسال لمستخدم واحد )
Multicast (الارسال لعدة مستخدمين )
Broadcast(الارسال لكل المستخدمين )

## Slide 26
يعمل في هذه الطبقة البروتوكولات
البروتوكول SNMP(Simple Network Manemegment Protocol)
البروتوكول SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
البروتوكول Telnet
البروتوكول HTTP
البروتوكول FTP
البروتوكول NFS (Network File System)
طبقات البروتوكول TCP / IP
Aplication Layer
طبقة التطبيقات

## Slide 27
البروتوكول SNMP(Simple Network Manemegment Protocol)
يقوم administrator بقيادة الشبكه والإشراف عليها وحل مشاكلها من
خلال البروتوكول SNMP.

## Slide 28
البروتوكول SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
يستخدم هذا البروتوكول لارسال واستقبال البريد الالكتروني

## Slide 29
البروتوكول Telnet

## Slide 30
البروتوكول HTTP

## Slide 31
البروتوكول FTP
يسمح بنقل الملفات من حاسب لاخر مستخدما البروتوكول TCP
يستطيع هذا البروتوكول التحكم وإدارة مستخدمي عملية الـ Transfer وخدمة
اكثر من مستخدم بان واحد
يتم الربط بين حاسبين بواسطة البروتوكول FTP على مرحلتين
- وصلة التحكم – تبقى طيلة فترة الاتصال
- وصلة البيانات – فقط خلال نقل البيانات
لا يسطيع هذا البروتوكول معرفة ماهية المادة المنقولة فهو ينقل وحسب.

## Slide 32
البروتوكول NFS (Network File System)
لمشاركات الملفات في الشبكة والتعامل المشترك بين جهازين بنظامين مختلفين
يستخدم البروتوكول NFS

## Slide 34
User Data
Appl. header
User Data
Appl. header
User Data
TCP header
Appl. header
User Data
TCP header
IP header
TCP Segment
IP Datagram
Appl. Header
User Data
4
TCP header
20
IP header
20
Ethernet header
14
Ethernet Frame
46 to 1500 byte