## Slide 1: تجربة تعيين القوة الشعرية ومعدل الامتصاص في التربة
Lab.7

## Slide 2: الماء الشعرية Capillary water
يوجد الماء الشعري على هيئة اغشية حول حبيبات التربة كما يملأ الفراغت الشعرية والزوايا التي بين الحبيبات.وتختلف كمية الماء الشعري بختلاف نوع التربة.
ان حركة الماء الشعري تعتمد على قوام التربة فكلما كانت حبيبات التربة دقيقة كلما كان ارتفاع الماء الشعري اكثر وعليه فأن أرتفاع الماء في التربة الطينية يكون أعلى منه في التربة الرملية اما سرعة الحركة للماء فهي تعتمد على حجم المسافات البينية للتربة لذا فحركة الماء في التربة الرملية أسرع منها في التربة الطينية.

## Slide 3
الأدوات:
أنبوبتين زجاجيتين مفتوحة الطرفين طول كل منها 60سم وقطرها 2سم
قطعتان من الشاش
خيط
تربة رملية وأخرى طينية
بياكر بها ماء

## Slide 4
طريقة العمل:
اربطي قطعة الشاش على طرف من طرفي كل أنبوبة ربطاً محكماً بواسطة خيط واعتبري هذا هو الطرف الأسفل للأنبوبة.
أضيفي التربة إلى كل أنبوبة من الأنبوبتين احدهما رملية والأخرى طينية.
تعلق كل أنبوبة بما تحويه على حامل وتمسك بماسك ، ويوضع تحت كل أنبوبة بيكر به ماء بحيث تنغمس الأنبوبة من طرفها السفلي في البيكر ويسجل الوقت فوراً
يسجل ارتفاع الماء في كل أنبوبة كل 3 دقائق وذلك بوضع علامة بالقلم الفلوماستر عند الارتفاع في كل مرة لمدة ساعة ونصف ثم تترك التجربة حتى اليوم التالي وتسجل القراءات مرة أخرى.
تسجل القراءات في جدول يوضح العلاقة بين الزمن وارتفاع الماء في التربة ثم يرسم منحنى يوضح هذه العلاقة لكل من التربة الرملية والتربة الطينية.

## Slide 5
عللي:
اختلاف ارتفاع منسوب الماء في كلا الانبوبتين في التجربة محل الدراسة

## Slide 6: نموذج تقدير قوة الامتصاص الشعير لتربة رملية واخرى طينية