## Slide 1
العام الجامعي 1431 – 1432 هـ
إعداد: أمل الغامدي
تفاعل إنزيم البلمرة التسلسلي Polymerase Chain Reaction
(PCR)

## Slide 2
تقوم الخلية بمضاعفة كمية الحمض النووي وقت انقسام الخلية بشكل تلقائي و بشكل سريع مع وجود نظام تصحيح للأخطاء خلال النسخ. و تبلغ سرعة النسخ والمضاعفة إلى 1000 قاعدة نيتروجينية بالثانية ( داخل النظام الحيوي ) و هي كما ذكرنا تحدث في الخلية في وقت التكاثر والانقسام فقط .
ومع التطور في مجال التكنولوجيا الحيوية والذي يقوم على التعامل مع الحمض النووي (DNA ) بشكل أساسي ، استدعى ذلك العلماء على أن يبحثوا عن طريقة أو تقنية تقوم على مضاعفة كمية الحمض النووي (DNA ) بشكل كبير، خارج النظام الحيوي (الخلية).

## Slide 3: المكتشف
كانت فكرة بواسطة عالم كيميائي
تتضمن فصل الحمض النوويDNA وصنع نسخ كثيره منه ..
وفعلاً تحققت هذه الفكرة المبدعة ..
بواسطة د.كاري مولس Kary Mullis
خطرت بباله فكرة أن يفصل الحمض النووي DNA
ويصنع منه نسخ كثيرة ..
ليقلد في عام 1993 م جائزة نوبل في الكيمياء.

## Slide 4: ما هو PCR ؟
هوتقنية مخبريه تقوم على أساس تصنيع نسخ عديدة من قطع الحمض النووي DNA في المختبر (in vitro).
بحيث يقوم الجهاز برفع درجة الحرارة إلى 95 درجة مؤية
فينفصل الحمض النووي إلى جزئين ..
وبإضافة إنزيمات لكل جزء تساعد على إنتاج مئات النسخ من النسخة الأصلية
الهدف : تسهيل إجراء الاختبارات و الأبحاث وفحوصات إضافية.
وهذه صور توضح خطوات عمل الجهاز :

## Slide 5: مبدأ عمل الجهاز
يمكن اعتبار تقنية PCR ترجمة مبسطة لعملية استنساخ الحمض النووي DNA أثناء الانقسام الخلوي
تهدف تقنية PCR إلى تضخيم جزيئات قليلة من الحمض النووي DNA، بعد استخلاصه من خلايا أو سوائل الجسم وبالتالي الحصول على كميات كبيرة منه يمكن إجراء التحليل عليه. يمكن اعتبار تقنية PCR ترجمة مبسطة لعملية انتساخ الحمض النووي DNA أثناء الانقسام الخلوي.ولكي يتم هذا الانتساخ، لا بد من توفر مواد معينة تساعد على ذلك:

## Slide 6: متطلبات تقنية PCR
1- عينة التفاعل او يسمى قالب الحمض النووي(DNA Sample ).

## Slide 7
2- البادئات (Primers):-
نوعان :
أمامي (Forward).
خلفي ( Reverse).
وهي تسلسل من القواعد النيتروجينيه في شريط واحد قصير(20-25 bp) مكمل لبداية الجزء المراد تضخيمه في الحمض النووي.
Notes: البادئات Primers وهي عبارة عن نيوكلوتيدات قليلة( Oligonucleotides (18 – 20 أساس آزوتي قادرة على الارتباط مع الأسس الآزوتية للحمض النووي المراد تضخيمه، وذلك في منطقة ذات ترتيب مميز ونوعي غير متبدل للأسس الازوتية في الحمض النووي أو ما يعرف بمنطقة عالية الحفظ Highly Conserved Region . كميات وافرة من النيوكليوزيدات ثلاثية الفوسفات منقوصة الأوكسجين (dATP,dCTP,dGTP,dTTP)Deoxynuleoside triphosphates(dNTPs) أنظيم البوليميراز Polymerase مقاوم للحرارة المرتفعة، وأهمها Taq Polymerase المستخلص من بكتيريا تعيش في الينابيع الحارةThermus aquaticus. محاليل واقيه Buffers شوا رد مناسبة، أهمها شاردة المغنيزيوم Mg+2 التي تعتبر عامل متمم Cofactor لأنظيم البوليمراز.

## Slide 8
3-انزيم التفاعل ( ( Hot Star Taq polymerase أو(:(Taq polymerase
مستخرج من سلالة بكتيريه تسمى Thermus aquaticus التي تتواجد طبيعياً في الينابيع حارة.
لايتأثر بدرجات الحرارة المرتفعه.
درجه الحراة المثلى له 72º م.

## Slide 9
4- القواعد النيتروجينية ( Nitrogen Base dNTPs):-
أدنين Adenine
ثايمين Thymine
جوانين Guanine
سايتوسين Cytosine
dNTPs :Deoxynuleoside triphosphates

## Slide 10
5- محلول منظم ( PCR Buffer10x).
6- شوا رد مناسبة، أهمها شاردة المغنيزيوم Mg+2 التي تعتبر عامل متمم Cofactor لأنظيم البوليمراز
6- ماء مقطر (DDW).

## Slide 11
7-جهاز تفاعل البلمرة التسلسلي(-:(Thermocycler
يقوم هذا الجهاز بتغير درجة الحرارة بشكل سريع و دقيق و متتالي لأن تغير درجة الحرارة مهم في عمليه التضاعف.
Notes: 1. جهاز للتحكم بدرجات حرارة التفاعل بشمل دقيق و متتالي ( الدورة الحرارية Thermocycle ) : ويقوم هذا الجهاز بتغير درجة الحرارة بشكل سريع ، لآن تغير درجة الحرارة هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة هذه التقنية . 2. البليمريز : وهو الإنزيم الذي يقوم ببناء وترتيب القواعد النيتروجينية ( حدات الحمض النووي (DNA ) ) ، ويجب أن يكون هذا الإنزيم مقاوم للحرارة العالية ليتمكن من العمل . و قد اكتشف انزيم مقاوم للحرارة و اسم تاج Tag 3. مجموعة متفرقة من القواعد النيتروجينية: ( A T C G ) ليتمكن الإنزيم من ترتيبها في مواقعها أثناء عملية نسخ الحمض النووي (DNA ) . 4. بريمر Primer : وهو قطعة صغيرة من الحمض النووي (DNA ) ليتمكن الإنزيم من بداء البناء و النسخ عليها . 5. والشيء الأهم هو وجود نسخة من الحمض النووي (DNA ) المراد نسخه . 6. بالإضافة إلى محلول أو وسط ليتم به التفاعل : وهذا المحلول يختلف بين تفاعل و أخر .

## Slide 12: خطوات تقنية PCR ثلاث مراحل في الدورة الواحدة
1- مرحلة التفكيك Denaturation الحراري:
يتم رفع درجة الحرارة إلى 94 ْم وذلك لفك الشكل المزدوج للحمض النووي (DNA ) الأصل .
d.s. DNA الى s.s.DNA
2- مرحلة التصاق البادئات :Primers annealing
يجب خفض درجة الحرارة إلى ما بين 55-60 ْم ليقوم البادئات بالألتصاق فيزيائياً بواسطة الروابط الهيدروجينية مع الحمض النووي (DNA ) الأصل .
3- مرحلة الامتداد :Extension
يقوم برفع درجة الحرارة إلى 72 - 75 °م ليقوم انزيم البلمرة بعمله في بناء الحمض النووي (DNA ) الجديد . في وجود dNTPs
وهذه المراحل الثلاث تمثل دورة كاملة وفيها يصبح الحمض النووي (DNA ) الأصل قد تضاعف ، وتعتمد كمية ناتج الحمض النووي (DNA ) على عدد الدورات بشكل أسي .

## Slide 13: Figure 1: The different steps in PCR.

## Slide 14
ويعطى عامل التضخيم بالمعادلة التالية
x = n ( 1+E )
حيثn = الكمية البدئية للحمض النووي الهدف E = فعالية التضخيم ( (Efficiency X = عدد دورات PCR

## Slide 15: طريقة عمل جهاز PCR
باستخدام لوحة المفاتيح وشاشة عرض الجهاز ، يتم ادخال الدورة المصممة لأي قطعه من الحمض النووي المفصول.

## Slide 16
نضيف 23 مايكروليتر من المزيج الرئيسي Master Mix على كل أنبوب من أنابيب PCR ثم نضيف 2 مايكروليتر من عينه الدنا (DNA) .
نضع جميع الأنابيب في جهاز الطرد المركزي 3000 دورة في الدقيقه لمدة دقيقه واحدة لخلط جميع العينات وإزاله جميع الفقاعات.

## Slide 17: نظام التفاعل

## Slide 18: Figure3 : Verification of the PCR product on gel

## Slide 19: أنواع تقنية الـ PCR
PCRالعادي : وهو ما تم شرحه والتطرق اليه في الخطوات السابقة.
: Real Time PCR وهذا النوع يقوم على نفس المبدأ ولكن الخلاف الوحيد يكون مربتط الجهاز بكمبيوتر لتحديد الوقت الحقيقي لبدا التفاعل ومن ثم الكمية الحقيقية لعدد نسخ الحمض النووي (DNA ) ويعتمد ذلك على وجود قواعد نيتروجينية حرة مشعة لتحديد ذلك . مما يسهل على الباحثين الوقت لتحدد وجود الجين المطلوب أو لا ، وكمية الجين بدون الوصول إلى نهاية الدورات الحرارية المحددة .