## Slide 1: أ/ فاطمة العتيبي
محاضرة -5-

## Slide 2: 2-ظهور السموم
توجد حالتين مألوفتين فيما يخص وجود المثبطات التي قد تؤثر على طول الزمن قبل بدء الهضم الحيوي السريع. الحالة الأولى: أن الكيميائي المنخفض قد يوجد في مستويات عالية مما يؤدي إلى ظهور القليل من الكائنات الحية الدقيقة الهاضمة والقادرة على النمو والقيام بالأيض , كما أن الهضم الحيوي لن يلاحظ حتى الأنواع القليلة إما ان تظهر أو تنتقل إلى الموقع للقدرة على التضاعف لتصل إلى كتلة حيوية كافية لتحدث فقد للمبيد الكيميائي ممكن إدراكه. ومثل هذه التراكيز العالية معروفة في النفايات المطروحة من المصانع الكيميائية أو في حالة الانسكاب في الحوادث.
الحالة الثانية: أن هناك العديد من المواقع تحتوي على كيميائيات سامة للعديد من المركبات المختلطة وربما واحد أو أكثر من تلك المخاليط يكون مثبط للكائنات الحية الدقيقة التي تقوم بتحطيم المركب المختلط.
وعند اختفاء تلك السموم بواسطة الهضم الحيوي أو بواسطة التحطيم اللاأنزيمي أو الامتصاص أو التطاير فإن الوقت لعدم حدوث التحطم للمادة المختبرة يعتبر دليلاً تم إحلاله بواسطة الوقت الذي يصبح فيه التحطم ظاهراً.

## Slide 3
التثبيط في معظم مواقع النفايات الخطرة ربما يكون كاملاً حتى أن المركبات سريعة التمثيل لايحدث لها تأيض ولكن الهضم سوف يحدث مثل طرق تحرك التلوث الريشي في الماء الجوفي من المصدر وعنها فإن المثبطات تصبح مخففة.
تؤثر السموم بالعديد من الطرق منها:
1- انه في الحالة الاولى والثانية والتي تم الاشارة اليها سابقاُ ربما يؤثران على حسب بطء معدل النمو للأنواع الهاضمة ثم يطولان الزمن من خلال عدم وجود فقد للكيميائي التي تم قياسها كدليل, ومثل هذه السموميات ربما تكون جزيئات عضوية أو ربما لاعضوية. كما شوهد الثاني بواسطة دليل طور التأقلم الذي يسبق سرعة الهضم الحيوي للمركب NTA في الحمأة النشطة والذي كان طويلاً اذا كانت الحمأة غنية بالمعادن الثقيلة.
2- السموم ربما تزول, وعليه فان الهاضم يستطيع التكاثر ثم ان فترة التأقلم بعد ذلك يمثل مجموع الزمن اللازم لخفض مستوى عامل التضاد الميكروبي على التركيز غير المثبط بالاضافة الى سلسلة الوقت اللازم لتضاعف الانواع الهاضمة حتى الوصول لكثافة ملائمة للفقد الكيميائي بدرجة معنوية. فعلى سبيل المثال في نفايات المياه والمحتوية على كل من 4-nitrophenol و 2,4-dinitriphenol فأن طور التأقلم لمعدنة المركب الاول ينتج عنه سمومية المركب الثاني للانواع الهاضمة للمركب 4-nitrophenol ولكن عندما يتم هضم المركب dinitro فان تكاثر المنتفعين وطور التأقلم ينتهيان حالاً.

## Slide 4
3- السموم ربما تخفض نمو الأنواع السريعة والتي عادة تكون سائدة في خليط من الأنواع القادرة على تأييض الملوثات ولكن الأنواع بطيئة النمو والمقاومة ذات فائدة اختيارية والتي لم توجد سابقاً.كما أن طول التأقلم يعكس ببساطة الوقت الطويل الذي تحتاجه لظهور كتلة حيوية كبيرة للكائنات الحية بطيئة النمو.
4- السموم ربما لا تظهر أساساً ولكم ربما تتولد خلال الهضم الحيوي, وهذه الإمكانية قد اقترحت عن طريق ملاحظة احتمال توقف معدنة الفينول بواسطة المنتجات المتولدة ميكروبياً من 4-nitrophenol والذي يظهر مع الفينول.
3- الافتراس بواسطة الأوليات:
ان العديد من الأنظمة البيئية الطبيعية والمشبعة بأنظمة معالجة النفايات توصف بكونها الأكبر وذات نشاط لمجاميع الأوليات, وتلك الحيوانات المجهرية تتغذى على البكتيريا في هذه البيئات. وهذه التغذية تقلل من غزارة البكتيريا إذا أصبحت ذات كثافة عالية مما يؤدي إلى بقاء كثافة البكتيريا أقل من المتوقع استناداً إلى الإمداد والاستفادة من المغذيات العضوية.
وعلى الرغم من أن القليل من الانتباه المعطى لدور الأوليات في التحكم في التأقلم فغنه يظهر انه في مخلفات الصرف الصحي والبيئات الأخرى والتي تكون فيها البكتيريا ذات نشاط في تحطيم الجزيئات المصنعة , فإن هذه الحيوانات وحيدة الخلية ذات أهمية فعلية وهذا الدليل جاء من الدراسات المقارنة والتي عملت عملت لمعدنة المركب 4-nitrophenol في عينات من

## Slide 5
مخلفات الصرف الصحي التي تحتوي على الأوليات , ومنها تلك التي تم فيها كبح الأوليات عن طريق إضافات لمثبطات اختيارية للكائنات الحية الدقيقة حقيقية النواة.
وبسبب إن الأوليات تعتبر رئيسية للكائنات الحية الدقيقة حقيقية النواة وتظهر في العديد من نفايات المياه, فإن استخدام مثل هذه المثبطات الاختيارية يقلل كثيراً من التهام الأوليات للبكتيريا . وعند كبح تلك المفترسات النشطة فغن طول فترة التأقلم الطبيعي سوف يحدث فيه انخفاض ملحوظ حيث أن استهلاك البكتيريا بواسطة الأوليات ينسب إليه طول فترة التأقلم مباشرة.
ومن المفترض أن الأوليات تعمل على الكثافة البكتيرية التي تكون مسئولة عن عملية الهضم , وعليه فإنه لا يوجد فقد كيميائي يمكن تقديره . ومع الزمن فإن كثافة المجموع الكلي للبكتيريا تقل إلى مستوى منخفض بسبب أن كلاً من هذه الكاشفات بالإضافة إلى خفض الإمداد للمادة العضوية سهلة الاستفادة , ثم تصبح الأوليات أقل نشاطاً وكنتيجة لذلك فإن نمو البكتيريا على المركبات الصناعية سوف يتوالد عن طريق استخدام الجزيئات حيث أن وجودها سوف يعطي تلك الأنواع منفعة اختيارية.

## Slide 6: 4- الأنماط الوراثية الجديدة
تخضع البكتيريا والفطريات للتغير الوراثي (الجيني) كنتيجة لظهور الطفرة في المجموعة أو نقل المعلومات الوراثية من النوع الواحد إلى الآخر , ومثل تلك الأحداث تحدث بتكرار منخفض. وعليه فأن عدداً قليلاً من الخلايا في المجموعة يظهر نمط وراثي جديد يملك صفة فسيولوجية لتعطيها المنفعة الاختيارية وسوف تتضاعف ملكية الأنزيمات التي تهضم المركب الجديد مثل الجزيء المصنع والتي تعطي الطاقة والكربون إلى الخلايا لتصنيع هذه الإنزيمات تعتبر بوضوح منفعة اختيارية إذا لم تستطع الأعداد الأخرى من المجموعة الميكروبية النمو عند الإمداد بذلك الجزيء, وعليه فأن التأقلم يمكن أن يعكس مجموع أوقات الطفرات ونقل المادة الوراثية لإنتاج كائن يتضاعف ليصل إلى متطلب عالي من الكثافة المجموعية.
ان نقل الجينات الداخلة في الهضم الحيوي ثم ظهور القدرة على ذلك وذلك في بيئة تحتوي على نوعين من البكتيريا المختلفة , فعلى سبيل المثال فان القدرة على الهضم للمركب Chlorocatechols يمكن نقلها من سلالة البكتيريا Pseudomonas إلى سلالة Alcaligenes حيث تكون النتيجة هي طور جيني جديد قادر على تأييض المركبات 2-,3-,4-chlorophenols وهذه الخاصية لاتملكها البكتيريا الأم

## Slide 7: 5- الطور الثنائي
أن المزارع النقية للبكتيريا النامية على البيئات المحتوية على تراكيز عالية نسبياً لمصدرين من الكربون غالباً لا تظهر طور الزيادة المنفرد والذي يعد من خصائص نفس الميكروب في البيئة مع مصدر كربوني منفرد, وعوضاً عن ذلك كونها تمتلك طوراَ للنمو الزائد واللذان يفصلان عن بعضهما بنمو محدود أو عدم النمو .
وخلال فترة التضاعف الأولى فإن واحداً من المركبات يحدث له تأييض بواسطة الكائن الحي لتدعيم النمو , كما أن فترة التضاعف الثانية مماثلة للنمو وهضم المركب العضوي الثاني وهذا التضاعف الثنائي للنمو والاستفادة من المركبين في السلسلة يعرف بالتضاعف الثنائي وفيها يكون المصدر الكربوني الذي يسمح للنمو السريع عادة يتم تأييضه أولاً.

## Slide 8
يوصف التضاعف الثنائي بأنه كبح لتصنيع الأنزيمات والمتعلقة بالخطوات الأولى في أيض المصدر الكربوني الثاني مثل استخدام البكتيريا كمصدر للأول.
يوصف التضاعف الثنائي بأنه كبح لتصنيع الأنزيمات والمتعلقة بالخطوات الأولى في أيض المصدر الكربوني الثاني مثل استخدام البكتيريا كمصدر للأول .
ان الاستفادة من مركب عضوي واحد مع تفضيل الثاني تم تقديمه كتفسير للتأقلم , حيث أن المركب الكيميائي المفضل يعتبر المركب الثاني , كما أن فقده لن يبدأ حتى يستنزف الإمداد بالأول, على سبيل المثال فإنه تم الاقتراح ان البكتيريا في مياه البحر فقط تهاجم المركب 4-chlorophenol بعد استنزاف المركبات البنائيةالعضوية للماء.
ان المزارع الغنية والتي ربما تكون سائدة عن طريق نوع منفرد من البكتيريا والتي تسلك سلوك المزرعة النقية أظهرت أيضاً تحطم تسلسلي للمركبات العضوية ونمو ثنائي.
ان استفادة الطور الثنائي من المواد والتي تعرف بعملية الأكلمة التي تسبق استخدام المركبات الثنائية تحدث مع مركبات الفسفور حيث وجد ان بكتيريا Pseudomonas testosteroni تستخدم الفوسفات اللاعضوي قبل مركب methylphosponate كمصدر للفسفور لنموها مما ينتج عنه طور ابتدائي عندما لايتم هضم الفوسفات ,وعندما يستنزف الفوسفات الغير عضوي فقط فإن المصدر الثاني للفوسفات سوف يبدأ في الاختفاء.

## Slide 9: الحث الأنزيمي وطور السكون
تنتج الكائنات الحية الدقيقة العديد من الأنزيمات وبدون اعتبار عما إذا كانت المواد المتعلقة بهذه الأنزيمات موجودة أو لا , وتعرف تلك بالأنزيمات الإنشائية, وفي المقابل فإن أنزيمات الاستحثاث هي تلك التي تتكون في كميات يمكن تقديرها عندما تتكون المادة فقط, أو في بعض الأحيان عندما تظهر التراكيب البنائية المتعلقة أو الأيض.
والمحفز عبارة عن جزيء خاص عندما يزود للخلايا فإنه يدخل في عملية التحفيز. ويمكن ملاحظة الأنزيم المحفز في غياب المحفز ولكن يكون المستوى ليس مرتفعاً.
تمت دراسة عملية التحفيز بشكل مكثف وتعرف بأنها عملية معقدة والتي تدخل نموذجياً لزيادة معدل التكون للأنزيمات الهاضمة, كما أن النشاط الأنزيمي للمجموعة ربما أيضاً التحكم به بواسطة الكبح للأيض الهدمي وفيها نجد ان المنتجات تتكون خلال الهدم الأيضي لمركب واحد مكبوح لأنزيمات مصنعة تتعلق بالهضم للمركب الثاني حيث تتحول بنفسها إلى المنتجات .
..............................................................................