## Slide 1: تحلل حيوي -10-
أ/ فاطمة العتيبي

## Slide 2: تقنيات المعالجة الحيوية لمياه الصرف
تعريف:
المياه العادمة هي كافة المياه المبتذلة الصادرة عن الفعاليات البشرية المختلفة (منزلية-تجارية-صناعية). ويطلق عليها مياه المجاري أو مياه الصرف الصحي لأنها في الغالب تنقل في شبكة المجاري العامة في المدينة.
تشكل المياه العادمة حوالي 80% من المياه العذبة المستهلكة في المدن. وتتألف من الماء بنسبة 99% ومن الشوائب والملوثات الضارة بنسبة حوالي 1%.
تتغير كمية المياه العادمه المطروحة في شبكة المجاري العامة بتغير معدلات المستهلك المائي وبالتالي تختلف كمياتها باختلاف ساعات اليوم أو أيام الأسبوع أو الشهر أو فصول السنة.
مكونات وخصائص المياه العادمة:
تتصف المياه العادمة عموماً بأنها مصدر هام من مصادر التلوث الذي يعتبر خطراً على الصحة العامة نظراً لاحتوائها على العديد من الملوثات التي يمكن أن تكون:
ملوثات فيزيائية: يمكن إزالتها بعمليات فيزيائية مباشرة كالترسيب أو الترشيح أو التصفية أو الفصل الغشائي أو التبخير...ومن أهم هذه الملوثات الرمال والشوائب الخاملة.
ملوثات كيميائية: تتطلب إزالتها تطبيق بعض العمليات الفيزياكيميائية أو الكيميائية بالتبادل الأيوني.
ملوثات عضوية:ومنها الهيدروكربونات والزيوت والشحوم والمبيدات الحشرية والعشبية والبروتينات والفينولات ..............الخ

## Slide 3
ملوثات لاعضوية: ومنها القلويات والكلوريدات والمعادن الثقيلة والنيتروجين والفسفور والكبريت.
ملوثات غازية: ومنها كبريتيد الهيدروجين والأمونيا والميثان
ملوثات حيوية: وتتطلب لازالتها تطبيق بعض العمليات الحيوية أو الفيزياكيميائية ومن أهم هذه الملوثات الحيوانات الميته وبعض أنواع الكائنات العضوية المجهرية ومنها البكتيرية والفيروسات وكذلك الديدان وبعض أنواع النباتات.
الملوثات في المياه العادمة :
يطلق على كافة الشوائب المحمولة بالمياه العادمة سواء كانت رملية أو مواداً عضوية أو لاعضوية أو جرثومية اصطلاحاً المواد الصلبة الكلية Total Solide-TS . ونحصل على قيمة هذه الشوائب الاجمالية بتبخير عينة من المياه العادمة تحت درجة حرارة 105درجة مئوية ولمدة كافية للحصول على وزن ثابت للعينة فيكون الباقي بعد التبخير هو المواد الصلبة الكلية.
معالجة المياه العادمة:
تهدف معالجة المياه العادمة بشكل رئيسي إلى ازالة التلوث من هذه المياه وذلك عن طريق:
فصل الملوثات الغير عضوية (رمال- جريش-مواد خاملة مختلفة)عن المياه وذلك بوحدات المعالجة الفيزيائية .
تحويل الملوثات العضوية إلى مركبات لاعضوية أو خاملة (N2, CO2) ومن ثم فصلها عن المياه وذلك بوحدات المعالجة الحيوية و/أو الكيميائية و/أو الفيزكيميائية.

## Slide 4
إبادة الجراثيم والديدان والملوثات الحيوية الأخرى الموجودة في المياه وذلك بوحدات المعالجة الكيميائية و/أو الفيزكيميائية . تتم هذه العمليات في منشآت خاصة يشكل مجموعها محطة معالجة المياه العادمة.
مراحل معالجة المياه العادمة:
تخضع المياه العادمة في محطات المعالجة بشكل عام إلى عدد من العمليات ضمن مراحل متتابعة . ويمكن تلخيص هذه المراحل بالتالي:
المعالجة التمهيدية (الإبتدائية)Preliminary Treatment
تهدف هذه المرحلة بشكل عام إلى إزالة المواد الصلبة اللاعضوية كبيرة الحجم وكذلك الرمال من المياه بغية حماية المنشآت الميكانيكية والمضخات والتجهيزات الأخرى في المراحل اللاحقة من المعالجة من الانسداد أو التلف وتجانس المياه الواردة إلى المحطة.
المعالجة الأولية Primary Treatment
تهدف بشكل عام إلى انجاز تخفيض جزئي للملوثات العضوية
المعالجة الحيوية أو الثانوية Biological or Secondary Treatment
تعتبر أهم مراحل المعالجة وتهدف بشكل عام إلى إزالة الملوثات العضوية القابلة للتفكك الحيوي بواسطة الكائنات العضوية المجهرية و أهمها البكتيريا وذلك بتحويلها (أكسدتها) إلى مركبات مستقرة أو عناصر خاملة بالاستعانة بالأكسجين الجزيئي.

## Slide 5
المعالجة الثالثية Tertiary Treatment
تهدف بشكل عام إلى تحسين نوعية المياه التي تمت معالجتها في المراحل السابقة وذلك بالتخلص من المواد والشوائب المعلقة الناعمة والقضاء على الملوثات الحيوية كالديدان والجراثيم. بحيث تصبح هذه المياه بعدئذ خالية من الضرر وصالحة لكثير من الاستخدامات وفي طليعتها ري بعض أنواع المزروعات.
معالجة الحمأة Sludge Treatment
تهدف بشكل عام إلى الإقلال من حجم الحمأة الناتجة عن المعالجة وزيادة تركيزها وإزالة الملوثات الحيوية الجرثومية ( منها ما يجعلها صالحة لبعض الاستخدامات المقيدة) محسن للتربة أو سهلة الطرح النهائي في مواقع الطمر الصحي (المقالب) Landfills

## Slide 6: طرق التخلص من النفايات الصلبة
الشروط لاختيار موقع الطمر الصحي
موقع فيه الصخور غير نفاذة (حتى نمنع تسرب العصارة إلى المياه الجوفية).
يجب أن يكون الموقع بعيداً عن المصادر المائية السطحية (السدود, البحيرات , النهر).
الجريان السطحي :يفضا أن يكون موقع الطمر الصحي بعيداً مناطق الجريان السطحي, نظراً لان هذا الجريان يساهم في نقل الملوثات إلى مصادر المياه.
معدل سقوط الأمطار: فكلما زاد معدل التساقط كلما زادت كمية المياه المتدفقة والمياه التي تخترق جسم الموقع وبالتالي زيادة كمية العصارة , لذلك لا تفضل المناطق التي يكون فيها كميات المطار عالية.
معدل التبخر :كلما زادت قيمة التبخر كلما قلت العصارة , لذلك لا تفضل المناطق التي تكون فيها كميات الأمطار عالية.
اتجاه الرياح السائدة: يجب أن يكون بعكس اتجاه تواجد التجمعات السكنية.
الكلفة: إن تكاليف إنشاء موقع الطمر الصحي تتفاوت كثيراً وتلعب دوراً مهماً في اختيار الموقع, وتتضمن الكلفة شراء الأرض وتحفيرها وتصميمها . لذلك يجب اختيار المواقع الأقل تكلفة والمجهزة مسبقاً كالكسارات المهجورة.
تقبل السكن للموقع :يجب عدم إهمال أهمية تقبل السكان المحليين للموقع ويجب إعلامهم باحتمال اعتبار موقع الطمر الصحي متواضعاً ضمن منطقتهم حالما تجهز قائمة بالمواقع المحتملة.
بٌعد الوقع عن التجمعات السكنية:ويفضل إن لاتقل المسافة عن (5كم) من أقرب تجمع سكني وان لاتزيد عن(55كم) بسبب الكلفة العالية.

## Slide 7: استغلال الموارد واسترجاع استحداث النفايات:
النفايات الصلبة تحتوي على الكثير من مواد خام لايمكن أن تستغل بواسطة استرجاعها وتصنيعها من جديد مثلاً يمكن صهر الزجاج الموجود في النفايات وإعادة تصنيع لإنتاج أوعية زجاجية جديدة. يمكن استغلال الحرارة المنطلقة من حرق النفايات الصلبة مثلا لإنتاج (أبخرة مائية بدرجات حرارة مرتفعة).الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء ولتشغيل المسخنات الشمسية. حجم النفايات الصلبة الآخذه بالتزايد والأضرار التي تسببها هذه النفايات للبيئة شجعت معالجة النفايات وفي النفس الوقت استغلال النفايات الصلبة كمورد هام حيث يمكن:
استعمال متكرر لبعض المنتجات الموجودة في النفايات
كما ويمكن استغلال النفايات لإنتاج الطاقة بواسطة حرق المواد القابلة للاشتعال في هذه النفايات.
يمكن استرجاع بعض المواد وتصنيعها من جديد (استحداث) مثل الورق, والبلاستيك والزجاج والمعادن.
كما ويمكن إنتاج مواد سماد وأغذية للحيوانات من المواد العضوية الموجودة في النفايات.

## Slide 8
استغلال الموارد في النفايات واسترجاعها
استرجاع (استحثاث)
زجاج
ورق وكرتون
استعمال متكرر
كأس, أوعية,مشروبات , كرتون
إنتاج الطاقة من النفايات
إنتاج الوقود الصلب
التحلل الحراري
إنتاج وقود غازي (ميثان)
حرق النفايات
معادن
بطاريات
مقاطع خشب
أنتاج أسمدة (كومبوست) إنتاج غذاء للحيوانات

## Slide 9: من أهم ايجابيات معالجة النفايات مع استغلال واسترجاع الموارد الموجودة فيها
الاستفادة من مواد وموارد موجودة في النفايات مثل إنتاج الطاقة والأسمدة واستحداث الورق والزجاج والبلاستيك وغيرها مما يساعد على الحفاظ على الموارد المنتهية على الكرة الأرضية.
تقليص كمية وحجم النفايات الصلبة المتراكمة.
Reduction تقليل, تقليص :هذا المصطلح يعني تقليص كمية النفايات المتراكمة بواسطة تقليل الاستعمال لمواد الرزم والمنتجات أحادية الاستعمال مثل: أدوات أغذية , أو أوعية مشروبات, أدوات طبخ
2-Reuse استعمال متكرر: هذا المصطلح يعني استعمال أدوات ومنتجات لأكثر من مرة مثل استعمال أوعية المشروبات التي يمكن تعبئتها من جديد, واستعمال أكياس النايلون والبلاستيك للمشتريات وغيرها.
3-Recovery أنتاج الطاقة: القصد تحويل الطاقة الحرارية الكامنة في النفايات إلى طاقة يستفاد منها.
4-Recycleاسترجاع, استحثاث:هذا المصطلح يعني استغلال مواد موجودة في النفايات لاستحضار مواد خام لتصنيع وإنتاج منتجات جديدة مثل الورق , الزجاج والمعادن.

## Slide 10: Recovery إنتاج الطاقة من النفايات:
يتم إنتاج الطاقة من النفايات الصلبة بعدة طرق:
حرق النفايات
التحلل الحراري
إنتاج الوقود الصلب
إنتاج وقود غازي (CH4)
1-حرق النفايات:
حرق النفايات يمكن من تقليل حجم النفايات حتى 90% تقريباً وتقليص وزنها حتى 75% .هذه الطريقة للتخلص من النفايات تمنع من الإصابات والإضرار الصحية في مناطق إبعاد النفايات.
ايجابيات حرق النفايات:
تخفيض حجم النفايات الى حوالي 90%.
عمليات حرق النفايات تمكن من استغلال الطاقة الناتجة من حرق النفايات.
عمليات حرق النفايات تقضي على الكائنات الحية المسببة للأمراض.
عمليات حرق النفايات لاتلوث المياه الجوفية.

## Slide 11: سلبيات حرق النفايات:
تؤدي عملية حرق النفايات إلى التلوث الهوائي حيث تنتج العديد من الملوثات الهوائية مثل أنواع مختلفة من اكاسيد النيتروجين واكاسيد الكبريت والجسيمات.
التكلفة العالية لبناء المحارق وصيانتها , واستعمال الأجهزة التي تمنع التلوث الهوائي (بالرغم من بناء المحارق لمنع تلوث الهواء فهناك تلوث هوائي).
ضرورة التخلص من نواتج وبقايا عملية حرق النفايات والتي تحتوي على مواد خطيرة مثل المعادن الثقيلة.
2-التحلل الحراري:
هي عبارة عن عملية تحليل بطيئة للنفايات الصلبة والتي تتم في درجات حرارة مرتفعة جداً وفي ظروف ينعدم فيها الأكسجين.
جهاز التحلل الحراري يعمل كجهاز مغلق لا ينطلق منه ملوثات للجو, وهذه الحقيقة تمنح أفضلية معينة لهذه الطريقة بأنها تقلل من الضرر البيئي.
تنتج في عملية التحلل الحراري مواد صلبة وسائلة وغازات مختلفة:
المواد الصلبة الناتجة هي بمثابة وقود صلب مثل كبريتات الامونيوم NH4 ) SO4)
المواد السائلة الناتجة بمثابة وقود سائل مثل النفط.
الغازات الناتجة في عملية البيروليزا هي غاز الهيدروجين H2 واول اكسيد الكربون CO والميثان CH4 وهيدروكربونات وهي تشكل 90%

## Slide 12
في عملية اشتعال الغازات المنطلقة من هذه العملية في ظروف حرارية ملائمة وتركيز أكسجين وماء وتنطلق طاقة حرارية حيث تستعمل الغازات الناتجة من عملية التحلل الحراري كمصدر للطاقة في الصناعة.
H2O+CO2 O2+CH2+CO+H2
3-إنتاج الوقود الصلب:
لإنتاج الوقود الصلب يتم فصل المواد المحتوية على الألياف والمواد الصلبة الموجودة في النفايات مثل البلاستيك والورق والكرتون والنسيج (أقمشة) بعدها يتم تجفيف هذه المواد وطحنها وتكثيفها داخل مكعبات ذات حجم صغير.
4-إنتاج وقود غازي CH4:
في عملية التحليل الطبيعي للمواد العضوية في ظروف لاهوائية ينتج غاز الميثان CH4 هذا الغاز قابل للاشتعال ويمكن استغلاله واستعماله لإنتاج بخار الماء الذي يستغل للتدفئة ولإنتاج الكهرباء.

## Slide 13: إنتاج الكومبوست من النفايات
يمكن استغلال النفايات العضوية لإنتاج سماد عضوي يدعى كومبوست وذلك من خلال تحليل المواد العضوية الموجودة في النفايات , يتم إنتاج الكومبوست في عملية تدعى التحلل الحيوي,
التحلل الحيوي هو عبارة عن عملية تحليل المواد العضوية الموجودة في النفايات بواسطة كائنات حية من خلال عملية تخضع لرقابة معينة والتي يتم فيها المحافظة على رطوبة ودرجة حرارة ملائمة وتهوية ملائمة.
عملية التحلل الحيوي تحدث في ظروف هوائية لضمان تحليل جيد للمواد العضوية كما ويتم توفير رطوبة معينة تمكن من فعالية الكائنات الحية المحددة لهذه المواد. بعد الانتهاء من العملية تتبقى كمية معينة من النفايات العضوية (حتى 50% من الحجم الأصلي للنفايات).
هناك اربع مراحل أساسية في عملية التحلل الحيوي:
(تستمر المرحلة الثانية34 أسابيع).
الظروف اللازم توفرها لانتاج الكومبوست:
الرقم الهيدروجيني:يستحسن ان يكون الرقم الهيدروجيني للمواد العضوية متعادلاً
توفر الرطوبة الملائمة:تحتاج عمليات تحلل المواد العضوية كغيرها من العمليات الحيوية إلى مياه, ولإتمام التحلل يراعى أن تتراوح الرطوبة بين 30 و70.
توفر الأوكسجين او الهواء اللازم: نظراً لان عمليات التحلل الحيوية تتم هوائياً , لابد من توفر اللأوكسجين الكافي للقيام بعملية التحلل, لذا يتم ضخ الهواء حسب الحاجة.

## Slide 14
4) نسبة الكربون إلى النيتروجين (C:N) :تعطي نسبة الكربون إلى النيتروجين مؤشراً جيداً على مدى ملائمة المواد العضوية كغذاء للكائنات الحية الدقيقة. وأفضل نسبة كربون إلى النيتروجين هي 35الى1 . وفي حالة وجود نسبة (C/N) عالية أو منخفضة فذلك يؤدي إلى الحد من سرعة تحلل المواد العضوية. فعندما تكون كمية النيتروجين عالية أو منخفضة فذلك يؤدي إلى الحد من سرعة تحلل المواد العضوية. فعندما تكون كمية النيتروجين عالية مثلاُ فان النيتروجين يعود إلى الغلاف الغازي مسبباً الروائح الكريهة. وعندما تكون كمية النيتروجين قليلة, فان كمية كبيرة من الكربون تتصاعد أيضا إلى الغلاف الغازي على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون ونظراً لارتفاع نسبة الكربون إلى النيتروجين في النفايات يستحسن إضافة الحمأة لها.
5) توفر الحرارة الملائمة لزيادة نشاط الكائنات الحية في عملية التحلل.
6) خلو المواد العضوية من المواد السامة التي تحد من كفاءة عملية التحلل, لذلك لايسمح بإضافة النفايات الصناعية( وخصوصاً الحمأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة الصناعية) إلى النفايات المنزلية بهدف منع تسرب المواد السامة.
أحد الطرق التي يمكن الاستفادة من النواتج انتاج أغذية للحيوانات من النفايات العضوية: تحتوي مواد عضوية موجودة في النفايات مثل مواد غذائية كاللحوم, الخضروات ....الخ, على مواد ذات قيم غذائية مرتفعة مثل البروتينات , الدهنيات, الفيتامينات.....الخ,
*******************************