## Slide 1: تحلل حيوي -7-
أ/ فاطمة العتيبي

## Slide 2: الامتصاص :
يظهر ان بعض المواد غير قابلة للهضم الحيوي تحت جميع الظروف ومنها على سبيل المثال مختلف البوليمرات المصنعة, فالعديد من المركبات المعرضة للهجوم الميكروبي القوي لاتتحطم .وبالتالي لابد من التفريق بين الجزيئات القابلة للهضم الحيوي والغير قابلة للهضم الحيوي. الاصطلاح السابق (الامتصاص) يشير الى قابلية الهدم وبالتالي يصف ماذا يحدث فعلاً عند وضع محدد من الظروف.
هناك العديد من الأسباب يمكن اقتراحها لفقد الهضم الحيوي للجزيء المهضوم حيوياً منها:
1-أن تركيز المواد السامة يكون عالياً عند موقع التكاثر الميكروبي مما يعيق الأيض.
2-ربما يكون واحد أو أكثر من المغذيات اللازمة للنمو الميكروبي يوجد بتركيزات ضئيلة جداً للسماح بالنمو الممكن إدراكه.
3-المادة نفسها (المادة الملوثة) ربما تكون عند تركيز ضئيل جداً بحيث لايسمح بالتكاثر للكائنات الحية الدقيقة المحتوية على إنزيمات تحفيزية.
4- المادة ربما لاتكون في هيئة متاحة سريعاً للكائنات الحية الدقيقة.

## Slide 3
إن الإتاحة الحيوية ذات أهمية شديدة لمعالجة المواقع الملوثة.
إن عدم الإتاحة للجزيء العضوي ربما ينتج من امتصاصه بالمواد الصلبة في البيئة , وجوده في سوائل الطور اللامائي (NAPLS), non aqueous-phase liquide أو وقوعه داخل النسيج الفيزيائي للتربة والرسوبيات أو الطبقة الصخرية المائية.
إن الأسطح الصلبة في العديد من البيئات ربما تؤثر على نشاط الكائنات الحية الدقيقة المتباينة,هذه الأسطح ربما تغير الإتاحة للكيميائيات العضوية وتغير العديد من المغذيات العضوية واللاعضوية ,كما تحور الرقم الهيدروجيني أو العلاقات الهوائية وتعالج المثبطات قليلة السمومية, وتحتجز الكائنات الحية الدقيقة أو تخفض الأنزيمات الخارجية .
الأسطح النشطة قد تكون حبيبات الطين والجزيئات العضوية (أو المواد العضوية)للتربة أو الرسوبيات بالإضافة إلى المواد الكربونية المعقدة الأخرى أو بعض الأحيان غير المتبلورة من أكاسيد وهيدروكسيد الحديد والالومونيوم.
كما أن الأسطح الصلبة غالباً تتأثر بواسطة الادمصاص, والتي تعود الى احتباس المذيبات والتي تظهر أساساً في المحلول بواسطة أسطح المواد الصلبة.

## Slide 4
إن الامتصاص مصطلح يعود إلى المحلول داخل المواد الصلبة ,وهو يستخدم ليشمل كلا الادمصاص والامتصاص.
المنطقة التي يتم فيها الامتصاص تمثل بيئة دقيقة تلتصق حالاً بالمادة الصلبة ولكن هذه البيئة الدقيقة تختلف عن المحلول المحيط وهي ذات أهمية.
هناك منظومة واسعة من المركبات العضوية تمتص بواسطة تراكيب التربة والرسوبيات والماء الملوث ومواد التربة التحتية بالإضافة إلى الأنظمة البيئية الطبيعية, تتضمن هذه المنظومة المركبات الامينية, والفوسفات العضوي phosphonates والنيتروجين متعدد الحلقات, وalkylbenzene sulfonate والكاتيونات السطحية ومواد محددة عالية الوزن.
كما أن جزيئات عضوية محددة تمتص بكثرة إلى حبيبات الطين والأخرى ترتبط كبيراً أو داخلياً إلى المادة العضوية , ليس فقط العديد من المواد العضوية تمتص ولكن أيضاً العديد من المغذيات العضوية غير التي تحتاجها الكائنات الحية الدقيقة.

## Slide 5: العوامل التي تؤثر على امتصاص المركبات العضوية:
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في امتصاص المركبات العضوية وتشمل:
1- نوع وتركيز المذيبات في السائل المحيط
2-نوع وكمية الحبيبات الطينية
3-كمية المواد العضوية في التربة أو الرسوبيات
4-الرقم الهيدروجيني
5-درجة الحرارة
6-مركبات خاصة ومؤثرة
7-نوع الكاتيون المشبع للطين (مثال هل الطين مشبع بأيونات الطين والكالسيوم أو الهيدروجين).
8-السعة التغيرية ومنطقة السطح الخاصة للطين أيضاً ذات أهمية.
العديد من العمليات الأساسية تهتم بالامتصاص الذي يحدث عند الأسطح لحبيبات الطين والمواد العضوية وهذه ربما تحتوي على مساحات كبيرة لكل وحدة كتلة فعلى سبيل المثال , جرام واحد من التربة ربما يحتوي على منطقة سطحية من 20-80متر مربع.

## Slide 6: كيميائية الامتصاص:
لقد أعطي اهتمام كبير لامتصاص المركبات العضوية إلى كلا الطين والمادة العضوية للتربة والرسوبيات , المعادن الرئيسية في حبيبات الطين تتكون من نوعين رئيسيين هما السليكون والألومنيوم يجتمعا بنسبة (1:1) هكذا (-Si·Al·Si·Al·Si·Al-) والثانية فيها الطبقات بنسبة (1:2) (-Si·Al·Si·Si·Al·Si-), في حالة (1:1) طين مثل kaolinite فإن الطبقات تحمل معاً بتماسك , مثل هذه الحبيبات تحتوي على مناطق سطحية مشابهة وذات سعات أقل للامتصاص من تلك التي بنسبة (1:2) طين.
في حالة الطين بنسبة (1:2) مثل هذه الحبيبات الطينية ربما تمتص المركبات العضوية في كل من الأسطح الداخلية والخارجية , مع هذا التوسع الطيني فان الجزيئات العضوية والمغذيات اللاعضوية والماء ربما تتخلل بين الطبقات للبلورات المعدنية , كما أن الإتاحة لكلا الأسطح الخارجية والداخلية تكون ذات أهمية قصوى.
يشمل الادمصاص قوى فيزيائية أو نظرية و تبادل أيونات الرابطة الهيدروجينية أو كيمياء الامتصاص . والجزيئات الكبيرة ربما تحتجز على أسطح الطين عن طريق الالتصاق الهيدروجيني.
حبيبات الطين والمواد العضوية القلويدية تحتوي على شبكة من شحنة سالبة وعليه فإنها كاتيونات جذابة.
ان حبيبات الطين ربما تحتوي على ايونات الهيدروجين والكالسيوم والبوتاسيوم أو المغنيسيوم على أسطحها ولكن الجزيء العضوي موجب الشحنة ربما يحدث به إعادة إحلال لكاتيون آخر على أسطح الطين الذي يصبح محتجزاً بواسطة المعدن.

## Slide 7
إن المركبات ذات الشحنة الموجبة ربما أيضاً تدمص إلى مكوناتها العضوية للتربة والرسوبيات والجزيئات سالبة الشحنة.وكنتيجة لذلك فإن الجزيئات ذات الشحنات الموجبة تحتجز أولاً بواسطة أسطح الشحنات السالبة.
إن الجزيئات العضوية للتربة والرسوبيات مسئولة عن امتصاص العديد من المركبات , وخصوصاً تلك المائية , العديد من الهيدروكربونات الأروماتية متعددة الحلقات وبعض الملوثات عديمة التأين تمتص أولاً بواسطة المادة العضوية الطبيعية أكثر من الأشكال الطينية للتربة والرسوبيات .
التصور الواحد هو أن الجزيء يتركز على السطح الخارجي أو بداخل الفتحات للصلب , وعندئذ يمتص بواسطة القوى الفيزيائية أو الكيميائية, والآخر هو أن الجزيء يحدث له انتشار في الحجم الداخلي للمادة العضوية . هذان المفهومان يختلفان في إمكانية الإتاحة للجزيئات العضوية للكائنات الحية الدقيقة.
**************************************************