## Slide 1: تجربة رقم (5) المركبات الالدهيدات والكيتونات
الالدهيدات والكيتونات مجموعتين كبيرتين من المركبات العضوية والعامل المشترك بينهما وجود مجموعة كربونيل ((C=Oفي مركباتهما وهي مجموعة فعالة. تلعب دورا كبير في التفاعلات الكيميائية. الالدهيدات والكيتونات مواد سائلة ما عدا الفورمالهيد فهو غاز يذوب في الماء بكميات كبيرة. يتميز محلوله(%40) برائحة نفاذة. اما البنزالدهيد له رائحة اللوز المر.

## Slide 2: فورمالدهيد Formaldehyde: هو مركب عضوي من مركبات الالدهيدات وهو غاز عديم اللون في درجة الحرارة العادية، سريع الذوبان في الماء وقابل للاشتعال اسمه النظامي ميثانال methanal. . يستخدم كمطهر ومادة حافظة للحيوانات النافقة أو للبشر (من أجل التشريح في كليات الطب على سبيل المثال). كالمواد اللاصقة
الاسيتون Acetone: يعتبر من الكيتونات وهو من ابسط مركباتها ,وهو سائل عديم اللون قابل للاشتعال يستخدم كمزيل لطلاء الاظافر, في صناعة اللدائن، الألياف، الأدوية وكيماويات أخرى .
ويعتبر الأسيتون مذيباً عضوياً هاما حيث مذيب جيد لمعظم المواد البلاستيكية والألياف الصناعية بما في ذلك تلك المستخدمة في الزجاجات المعملية المصنوعه من البوليسترين والبولي كربونات.
امثلة على الالدهيدات والكيتونات

## Slide 3: الخواص الفيزيائية:
1- تذوب الألدهيدات والكيتونات في الماء لانها تكون روابط هيدروجينية مع الماء.
2- عند اختزال الألدهيدات تـنتج الكحولات الأولية بينما عند أكسدتها تنتج الأحماض الكربوكسيليـة المقابلـة
3- يصعب أكسدة الكيتونات عن الألدهيدات لعدم وجود ذرة هيدروجين كما في الألدهــيدات مرتبــطة بمجمـوعة الكربــونيل.
4- عند أكسدة الكيـتونات بعوامل مؤكســدة قويـــة ينــــتج حمضين حسب نوع الكيـــتون.

## Slide 4: المركبات الالدهيدات والكيتونات
اسم التجربة: الكشف عن المركبات الالدهيدات والكيتونات في العينة
الادوات المستخدمة:
عينات من اماكن تسرب نفظي وترقم العينات
الأنابيب اختبار
محلول هيدروكسيد الصوديوم بنتروسيد الصوديوم sodium nitroprusside
( محضر حديثا)
طريقة العمل:
1-يوزن 1 جرام او 1 مل من العينة المراد اختبارها في انبوبة نظيفة
2-يضاف 1 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم بنتروسيد الصوديوم sodium nitroprusside
( محضر حديثا)
3-يلاحظ تغير اللون من عديم اللون الى اللون الاحمر في حالة وجود مركبات . الالدهيد والكيتون يوخذ رمز +في حالة تغير اللون ورمز- في حالة العدم.

## Slide 5: النتيجة:
رقم العينة | تغير اللون
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
الاستنتاج: