## Slide 2
الوحدةالثالثة

## Slide 3
الخرائط الطبوغرافية السعودية

## Slide 4: مقدمة
في عالم التخطيط أياً كان نوعه ومهما كانت مستواه وفي كل مرحلة منه يمكن القول وبدون أي تردد أن الخطط تبني ويجري تطويرها وتحديثها وفق الخرائط الطبوغرافية والمخططات التفصيلية والخرائط الموضوعية، وتعد الخرائط الطبوغرافية في الاساس خرائط مرجعية.
وبشكل عام فإن خريطة الأساس المناسبة التي تخدم التخطيط هي الخريطة المرجعيةReference Map التي توضح بشكل صحيح الوضع الطبيعي للمكان بأبعاده الثلاثة، إضافة للوضع القائم ونمط الاستخدام فوق سطح الأرض المعنية خلال الفترة الزمنية التي أنشئت فيها الخريطة.
بمعني أن الخريطة الطبوغرافية تمد المخططين ببيانات كمية تساعدهم في تشكيل الخطط المقترحة ونمذجاتها بشكل عام. ومن ثم تعطي نظرة شاملة ومتأنية عن العلاقات المكانية المتبادلة بين الخصائص العامة الطبيعية والبشرية للمنطقة المقترح تطويرها، وبين التفاصيل والمواصفات الخاصة لخطة التنمية فيها.

## Slide 5: تطور عمليات إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية
تعد الخريطة الذي وضعت من قبل بريطانية وطبعتها عام 1910م أول خريطة كاملة لشبه جزيرة العرب وتضم كامل أراضي المملكة العربية السعودية، وتتكون من أربع لوحات مقياس 1: 32 ميل (1: 2 مليون تقريباً).
ومن المحتمل قبل عام 1910 م لم تكن هناك خريطة بالمعني العلمي الصحيح للمملكة العربية السعودية، وكل ما كان موجوداً منها خرائط لشبه جزيرة العرب من المقياس الصغير 1: 4 ملايين فأصغر ظهرت إما في الخرائط القديمة المنشورة في الأطالس الأوربية مثل: الأطالس البريطانية والفرنسية والألمانية وفي غيرها.
استمر الوضع على هذا الحال حتى عام 1938 م، حتي عثر على البترول في الظهران على الساحل الغربي للخليج العربي، ومنذ ذلك الوقت بدأ الاهتمام الحقيقي بالخرائط الطبوغرافية، بهدف إنتاج خرائط أساسية للمساعدة في أعمال المساحة الأرضية وأعمال الكشف الجيولوجي والبحث عن المعادن.

## Slide 6: تطور عمليات إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية
في أوائل الخمسينيات حظيت الأراضي المقدسة بالمنطقة الشرقية باهتمام الحكومات المصرية؛ حيث أنتجت مصلحة المساحة المصرية بالتعاون مع الحكومة السعودية خرائط ذات بعدين بمقاييس مختلفة بمسمي خرائط الأراضي الحجازية منها خريطة جدة مقياس 1: 100000 ولم تظهر على تلك الخرائط نقط المناسيب، ولم تستخدم فيها الألوان، ورسمت الجبال بطريقة التهشير.
في عام 1956 ظهرت خرائط لمناطق مختارة من المملكة العربية السعودية لخدمة عمليات البحث عن المعادن منها: خريطة مقياس 1: 200000 من إنتاج قسم الاستكشاف التابع لشركة الزيت العربية الأمريكية (الظهران) تحت إشراف المملكة العربية السعودية، وتمثل لوحاتها أجزاء من وسط المملكة مثل لوحة ضرما رقم 1366- F، ولوحة الحوطة رقم 1760 – F . وتغطي اللوحة الواحدة منها درجة طولية × درجة عرضية، وقد جمعت بياناتها من أعمال المساحة الأرضية ومن صور جوية لعامي 1949- 1950 م.

## Slide 7: لوحة الحوطة F-1760

## Slide 8: تطور عمليات إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية
استخدم في رسم لوحات خرائط مقياس 1: 200000 المسقط المتعدد المخاريط Polyconic Projection، وتضم كل لوحة عدداً قليلاً من نقط المناسيب، وقد تكون هذه أول خريطة في المملكة يتحدد مرجعها الرأسي بمستوي سطح البحر في الرصيف البحري في حقل منيفة على ساحل الخليج العربي في المنطقة الشرقية.
وزودت كل لوحة بمفتاح يتكون من 16 رمزاً، منها نقطي للمدن والقري وللآبار وغيرها، ومنها خطي للطرق والأودية، ومنها مساحي لتمثيل الرمال بأنواعها وأشكالها المختلفة والأراضي المزروعة وحدائق النخيل، وهناك بعض الرموز التصويرية مثل: أشجار النخيل ومحطات الرصد الفلكي مع ثلاثة ألوان هي: الأخضر للنباتات والأزرق لمجاري المياه والبني لتهشير المنحدرات وخاصة جوانب الأودية.
ومن عناصر الخريطة الأخري مقياس خطي بالكيلو متر وآخر بالميل، وزاوية الانحراف المغناطيسي بالدرجات لعام 1950 م.

## Slide 9: تطور عمليات إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية
في الفترة ما بين 1945- 1965 أنتجت الخريطة المليونية العالمية التي غطت لوحاتها مناطق المملكة، وذلك بدون اعتماد الشبكة الجيوديسية الوطنية أو الشبكة الهبسومترية التي تأخذ بعين الاعتبار النسبة بين مساحة الأرض التي تمثلها الخريطة من جهة وبين المساحة الكلية لنفس المنطقة بمراعاة ارتفاع سطح الأرض وانخفاضه فيها. وقد اتمت إدارة المساحة الجوية بوزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة ما بين 1965- 1970 م استكمال الشبكة الهبسومترية والشبكة الجيوديسية الوطنية للمملكة.
بدأت أولي خطوات المملكة عام 1954 م (1373 ﮬ) لتنفيذ أول مشروع واسع لإنتاج خريطة طبوغرافية وجيولوجية للتداول العام من فئة المقياس المتوسط نسبياً 1: 500000، اعتماداً علي عمليات المساحة الأرضية وعمليات التصوير الجوي والتي بدأت عام 1945 م (1364ﮬ). وتولت مهمة إنتاج لوحات تلك الخريطة مصلحة المساحات الجيولوجية االأمريكية USGS وشركة الزيت العربية الأمريكية ARAMCO تحت إشراف إدارة المساحة الجوية السعودية.

## Slide 10: تطور عمليات إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية
وتتكون الخرائط النصف المليونية مقياس 1: 500000 – السابقة الذكر- من 21 لوحة تغطي كامل مساحة الدولة أبعاد اللوحة الواحدة 3 درجات طولية × 4 درجات عرضية، عدا لوحة وادي السرحان 200، والتي تمتد 5 درجات طولية، ولوحة الحجاز الشمالي رقم 204، ولوحة الحجاز الجنوب رقم 210؛ حيث امتدت كل منهما 4 درجات طولية.
ورسمت اللوحات حسب مسقط لامبرت المخروطي التشابهيLambert Conformal Conic Projection واعتمد في تحديد ابعاد الجيوئيد (مدي تفلطح القطبين) علي المجسم الناقص الدوراني Ellipsoid كلارك 1880 بنسبة تفلطح 1: 29347 . وتم إنتاج وطبع أول لوحة من سلسلة لوحات الخريطة عام 1965م (1375ﮬ) من صور جوية مصححة وغير مصصحة، ومن المساحة الأرضية وهي: لوحة طويق الجنوبي رقم B 212- 1، وتغطي منطقة تمتد بين خطي طول 45 - 48˚ شرقاً، وبين دائرتي عرض 20 - 24 ˚شمالاً.

## Slide 11: دليل لوحات الخريطة الطبوغرافية إنتاج USGS&ARAMCO

## Slide 12: تطور عمليات إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية
تعد بداية الخطة الخمسية الأولي عام 1395 ﮬ التي تضمنت تطوير البنية الأساسية في المدن الكبرى البداية الحقيقة في عمليات إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية، منها: خريطة مقياس 1: 25000 والتي رسمتها الشركة الفرنسية ست إنترناشونال (طبعت في باريس) أثناء عمليات بناء مخططها الرئيسي لتطوير مدينة الرياض، والتي اعتمدت في جمع بياناتها على الصور الجوية ومن المسوح الميدانية تحت إشراف مكتب تخطيط وتطوير مدينة الرياض، بغرض أن تكون خريطة أساس لتخطيط أراضي الأحياء السكنية وبناء نماذج لشبكات الطرق والمرافق ومراكز الخدمات وتحديد استعمالات الأراضي والمشاريع المقترحة.
ولاستكمال متطلبات إعداد الخرائط الطبوغرافية تم استكمال الشبكة الجيود يسيا الوطنية National Geodetics Net ، لكي تكون أساساً للمساحة الطبوغرافية المطلوبة للمشاريع الكبرى ذات العلاقة بتحديد المواقع وقياس المسافات والارتفاعات، واعتبرت نقطة عين العبد شمال شرق المملكة (غربي الخفجي) المرجع الأفقي للشبكة، ( وهي نقطة مثلثات من الدرجة الأولي، وأحد طرفي خط القاعدة الأساسي للشبكة الجيوديسية الوطنية)، كما اعتبر متوسط منسوب سطح البحر داخل ميناء جدة على البحر الأحمر المرجع الرأسي للشبكة.

## Slide 13: تطور عمليات إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية
لإنشاء الخرائط الطبوغرافية تم استحداث إدارة المساحة الجوية بوزارة البترول والثروة المعدنية – كم سبق الذكر- والتي اتمت إنجاز الشبكة الجيوديسية في غضون أقل من عشر سنوات 1390 ﮬ (1970م)، كما تم إنجاز التغطية الكاملة لأراضي المملكة بلوحات الخريطة المليونية العالمية. ومع خطة التنمية الثالثة 1405ﮬ (1985م) تم تغطية المملكة بالخرائط الطبوغرافية بمختلف المقاييس، وتمت الاستعانة بها في تخطيط المدن والقري وتنميتها، ورسم مخططات التنمية المستقبلية.
بعد قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 22/4/1410 ﮬ أصبحت إدارة المساحة العسكرية المسؤولة عن إنتاج الخرائط في المملكة، وهدفت تغطية المملكة بالخرائط الطبوغرافية بمقياس 1: 250000، وبدأت المرحلة الأولي من المشروع بأعمال التصوير الجوي والمسح الميداني في رمضان 1407 ﮬ، وانتهت من طبع 168 لوحة غطت كامل مساحة المملكة.
في الفترة مابين 1404- 1414 ﮬ (1984- 1994م) قامت إدارة المساحة العسكرية بإعداد خرائط طبوغرافية مقياس 1: 500000 جديدة وإنتاجها، وعدد لوحاتها 44 لوحة تغطي مساحة المملكة بالكامل، أبعاد اللوحة 3ᵒطولية × درجتان عرضية، رسمت بمسقط (UTM) Universal transverse Mercator Grid بخطوط تساوي 100 متراً مع كنتور أضافي 50 متراً.

## Slide 14: مراحل إنتاج الخرائط الطبوغرافية (خريطة الأساس)
تمر الخريطة الطبوغرافية بعدة مراحل ابتداءً من مرحلة التخطيط وانتهاء بمرحلة الطباعة.
مرحلة التخطيط وتحديد المواصفات العامة والخاصة للخريطة.
المسح الأرضي وتحديد نقاط التحكم المساحي- حساب الشبكة الجيوديسية- الاسقاط والاحداثيات الجغرافية- التصوير الجوي- تثليث الجوي - نقاط التحكم الأفقية والرأسية وغيرها.
تجميع وتصنيف الصور الجوية والمرئيات الفضائية- توقيع التفاصيل المطلوبة عن طريق الاختبار والحذف والدمج- رسم كافة أنواع الرموز النقطية والخطية والمساحية والألوان وخطوط الكنتور ونقاط المناسيب.
جمع وتصنيف وتوقيع أسماء الأعلام والمواقع والظاهرات الطبيعية والبشرية وتدقيق الحدود- الفحص المتأني والدقيق لكل العمليات الكارتوجرافية فنياً وعملياً.
مراجعة العمليات الميدانية والتدقيق الإحداثي لكل مسميات الأعلام والمواضع الجغرافية الطبيعية والبشرية.
الرسم التخطيطي- الطباعة للخريطة الطبوغرافية.
خريطة الأساس.
.

## Slide 15
خصائص الخرائط الطبوغرافية السعودية

## Slide 16: أولاً: المسقط المستخدم في الخرائط الطبوغرافية السعودية
تتكون المملكة العربية السعودية من 13 منطقة إدارية، و43 محافظة من الفئة (أ)، و61 محافظة من الفئة (ب)، وتبلغ مساحتها نحو مليونين وربع المليون كيلو متر مربع، وأصبح لكل منطقة منها خرائط طبوغرافية من مختلف المقاييس.
بعد عمليات الرفع المساحي للمعالم الطبوغرافية المطلوب توقيعها على الخرائط، ومع الانتهاء منها؛ لابد وأن تدخل لوحات الخرائط ضمن اطار ترتيبها العام في التقسيم، ففي السعودية بحكم انتاج الخرائط بخمسة مقاييس رئيسية هي: 1: 25000 و1: 50000 و1: 100000 و1: 250000 و1: 500000 تم اختيار مسقط مركيتور وتبعاً للنظام UTM ليكون المسقط المستخدم في لوحات الأطلس الطبوغرافي السعودي؛ حيث توقع عليه شبكات المثلثات وتربط بها نقط الترافرسات بعد تصحيحها، وربطها بخطوط الاحداثيات، والتي يحسب على اساسها موقع كل لوحة عن طريق شكل المسقط.

## Slide 17: ثانياً: مقاييس الرسم المستخدمة في الخرائط الطبوغرافية السعودية
أنتجت الخرائط ذات المقياس 1: 25000 في الفترة ما بين 1405- 1408 ﮬ (1985-1988 م) بواسطة وكالة تخطيط المدن، ضمن مشروع المسح الجوي رقم 107، وعدد لوحاتها 61 لوحة، تمثل بعض مدن وقري وريف المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى خريطة مدينة الرياض بنفس المقياس من تنفيذ إدارة التخطيط الحضري والدراسات بأمانة مدينة الرياض ظهرت طبعتها الأولي عام 1406 ﮬ (1986م) من إنتاج شركة IGN الفرنسية.
اما الخرائط ذات مقياس 1: 50000 وعدد لوحاتها 2317 لوحة، أنتجت في الفترة ما بين 1398- 1402 ﮬ (1978- 1982 م) أبعاد مساحة التغطية الجغرافية للوحة الواحدة منها 15 دقيقة طولية × 15 دقيقة عرضية، مع خطوط تساو بفاصل رأسي 20 متراً، و10 أمتار في الأراضي المنبسطة، وتغطي لوحات الخريطة الطبوغرافية مقياس 1: 50000 مجتمعة أكثر من مائة ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة، وتشمل المدن الكبيرة والمتوسطة، والمناطق المعمورة مثل منطقة القصيم وحائل والباحة وجيزان ومكة المكرمة والطائف وجزر فرسان وغيرها.

## Slide 18: ثانياً: مقاييس الرسم المستخدمة في الخرائط الطبوغرافية السعودية
ومن الجدير بالذكر أن نظام ترقيم اللوحات المتبع في لوحات 50000 مثل لوحة حائل ورقمها NG37- NE3- b3 هو النظام الذي تتبعه وكالة تخطيط المدن، في حين أن نظام الترقيم في لوحة الرياض ورقمها 4624- 14 هو النظام الذي تتبعه حالياً إدارة المساحة العسكرية والتي أنتجت أيضاً خرائط بمقياس 1: 50000 للاستخدامات المدنية، وأن نظام ترقيمها هو نفس نظام الترقيم الذي كانت تتبعه إدارة المساحة الجوية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وتابعت إدارة المساحة الجوية نشاطها في مطلع السبعينيات فأنتجت خرائط مقياس رسم 1: 100000 وعدد لوحاتها 174 لوحة، وتمتد أبعاد اللوحة الواحدة منها 30 دقيقة طولية و30 دقيقة عرضية، ورسمت اللوحات بمسقط مركيتور العالمي، وتخص لوحات هذه الخريطة منطقة الربع الخالي.

## Slide 19: ثانياً: مقاييس الرسم المستخدمة في الخرائط الطبوغرافية السعودية
وعادت إدارة المساحة الجوية أنتاج خرائط طبوغرافية بنفس المقياس لمدينة الرياض وما جاورها شمالاً حتى مدينة ملهم ومدينة حريملاء، وجنوباً حتي بلدة الحائر، وشرقاً حتي جبل هيت وخشم العان، وغرباً حتي المزاحمية والجو، والخريطة ذات أرضية مظللة (خريطة مصورة Photo Map ) مأخوذة في الاصل من تجميع وتنسيق الصور الجوية التي التقطت في ديسمبر 1967 م، وطبعت شركة هانسا لوحاتها بألمانيا الغربية، وأعادت إدارة المساحة الجوية طباعتها في الرياض عام 1400ﮬ (1980 م).
أما مقياس رسم 1: 250000 فقد توجت نشاط إدارة المساحة الجوية بإنتاج الخرائط الطبوغرافية من هذا المقياس وعدد لوحاتها 136 لوحة أبعاد اللوحة الواحدة منها 1.5 طولية × 1.5 عرضية طبقاً لمسقط مركيتور المستعرض العالمي UTM ، والفاصل الكنتوري 50 متراً مع كنتور إضافي 25 متراً. وغطت لوحاتها في البداية وسط وشمال المملكة، ثم تبعت ذلك تغطية باقي مناطق في الجنوب والجنوب الغربي.

## Slide 20: ثانياً: مقاييس الرسم المستخدمة في الخرائط الطبوغرافية السعودية
ويستخدم المقياس في أغراض التنمية الأقليمية، وتخطيط شبكة الطرق، وساعدت هذه اللوحات في ترسيم الحدود الدولية؛ حيث استخدمت في ترسيم الحدود بين المملكة وسلطنة عمان بطول 657.4 كم، ووقعت الاتفاقية وتمت المصادقة النهائية على 200 لوحة منها توضح الحدود بين الدولتين بتاريخ 10/7/1995م.
أما المقياس الأصغر التي استحدث في رسم الخرائط الطبوغرافية السعودية ذات 1: 500000 فقد تولت إدارة المساحة الجوية بوزارة البترول والثروة المعدنية أنتاج لوحات هذا المقياس، وعدد لوحاتها 45 لوحة.
وترتبط الطبوغرافية السعودية عن طريق التقسيم الإحداثي الكيلو متري بخريطة العالم المليونية؛ حيث اقر المؤتمر الجغرافي عام 1908 في جنيف فكرة رسم العالم على لوحات مقياس 1: 1000000، واعتبر فيها خط الطول الأساسي خط جرينتش، غير أن اسماء اللوحات كتبت طبقاً لأسمائها المحلية، ووفقاً لهذا كان نصيب السعودية 15 لوحة قامت بأعدادها إدارة المساحة الجوية.

## Slide 21: ترقيم الخرائط الطبوغرافية في المملكة العربية السعودية KSA Topographic Map Index إعداد: سليمان الحام (1438ﮬ)

## Slide 22
مقياس الخريطة | النظام المليوني العالمي |  | التقسيم في المملكة العربية السعودية | 
 | أبعاد الخريطة | مثال على التسمية | أبعاد الخريطة | مثال على التسمية
1:1,000,000 | 6×4 درجات | NH-37 | 6×4 درجات | NH-37
1:500,000 | 3×2 درجات | NH-37-SW | 3×2 درجات | NH-37-SW
1:250,000 | 1×1 درجات | NH-37-SW-L | 1.5×1 درجات | NH-37-13
1:100,000 | 30×20 دقائق | NH-37-125 | 30×30 دقائق | 4624-1
1:50,000 | 15×10 دقائق | NH-37-125-C | 15×15 دقائق | 4624-11
المصدر: (دبس، 2009)، (عاشور، 1998)، بتصرف.
تمتاز الخرائط الطبوغرافية بأنها عبارة عن سلسلة من الخرائط التي تغطي الدولة بكاملها.
يختلف تقسيم الخرائط الطبوغرافية كل دولة عن الأخرى تبعا لمساحة الدولة، بحيث يتم تقسيم الدولة إلى سلسلة من خرائط الطبوغرافية ذات مقياس رسم مناسب.
يختلف الترقيم للوحات من دولة إلى الأخرى، فمثلا الترقيم للخرائط الطبوغرافية للمملكة تختلف قليلا عن النظم المليونية العالمية، في تقسيم الخرائط ذات المقياس (1:100,000) و (1:50,000)
نظام الترقيم للخرائط الطبوغرافية في السعودية
والنظام العالمي

## Slide 23
ترقيم الخرائط المليونية
(1:1,000,000)
تم تقسيم الخرائط الطبوغرافية للمملكة العربية السعودية إلى خرائط مليونية (1:1,000,000).
أبعاد الخريطة:
  6 درجات طولية.
  4 درجات عرضية.
وتم ترقيمها حسب نظام الإحداثيات Universal Transverse Mercator – UTM)).
عددها (14) خريطة مليونية (1:1,000,000).

## Slide 24
ترقيم الخرائط الطبوغرافية
(1:500,000)
في المملكة العربية السعودية
تقسم كل خريطة مليونيه (1:1,000,000) إلى أربع خرائط طبوغرافية ذات المقياس (1:500,000).
أبعاد الخريطة:
  3درجات طولية.
  2درجات عرضية.
تم ترقيمها نسبة إلى لخريطة المليونية (1:1,000,000) بالإضافة إلى اسم الركن التي تقع فيه:
  الركن الشمالي الغربي – NW
  الركن الشمالي الشرقي – NE
  الركن الجنوبي الغربي - SW
  الركن الجنوبي الشرقي - SE
رقم الخريطة المليونية
رمز الركن
NH-37-
SW

## Slide 25
ترقيم الخرائط الطبوغرافية
(1:250,000)
في المملكة العربية السعودية
تقسم كل خريطة طبوغرافية مقياس (1:500,000) إلى أربع خرائط طبوغرافية ذات المقياس (1:250,000).
أبعاد الخريطة:
  1 درجة و30 دقيقة طولية.
  1 درجة عرضية.
تم ترقيمها من 1 إلى 16 بدأ من الزاوية الشمالية الغربية باتجاه الشرق من الخريطة المليونية (1:1,000,000).
التسمية: يضاف رقم القسم إلى اسم الخريطة المليونية.
رقم الخريطة المليونية
رمز القسم
NH-37-
13

## Slide 26
ترقيم الخرائط الطبوغرافية
(1:100,000)
في المملكة العربية السعودية
الخرائط الطبوغرافية مقياس (1:100,000) فكان تقسيمها حسب شبكة الإحداثيات الجغرافية.
بحيث قسمت كل خلية جغرافية ( درجة طولية في درجة عرضية) إلى أربع أقسام متساوية.
أبعاد الخريطة:
  30 دقيقة طولية
  30 دقيقة عرضية.
وتم ترقيمها من 1 إلى 4 بدأ من الركن الشمالي الشرقي باتجاه عقارب الساعة.
التسمية: اعتبر أحداثي الركن الجنوبي الغربي أساس لتسمية الخلية مضافة له رقم المربع.
رقم الخلية الجغرافية
رمز القسم
4322-
4

## Slide 27
ترقيم الخرائط الطبوغرافية
(1:50,000)
في المملكة العربية السعودية
أبعاد الخرائط الطبوغرافية ذات المقياس (1:50,000):
  15 دقيقة طولية.
  15 دقيقة عرضية.
نتجت عن تقسيم كل خريطة طبوغرافية ذات المقياس (1:100،000) إلى أربع خرائط متساوية.
تم ترقيمها من 1 إلى 4 بدا من الركن الشمالي الشرقي باتجاه عقارب الساعة.
التسمية: أضيف رقم القسم إلى رقم الخريطة الطبوغرافية ذات المقياس (1:100,000).
رقم خريطة 1:100,000
رمز القسم
4322-2
3

## Slide 28
ترقيم الخرائط الطبوغرافية
(1:25,000)
في المملكة العربية السعودية
أبعاد الخريطة الطبوغرافية ذات المقياس (1:25,000):
  7 دقائق و 30 ثانية طولية.
  7 دقائق و 30 ثانية عرضية.
ونتجت عن تقسيم كل خريطة طبوغرافية ذات المقياس (1:50,000) إلى أربع خرائط متساوية.
تم ترقيمها من 1 إلى 4 بدا من الركن الشمالي الشرقي باتجاه عقارب الساعة.
التسمية: أضيف رقم القسم إلى رقم الخريطة الطبوغرافية ذات المقياس (1:50,000).
رقم خريطة 1:50,000
رمز القسم
4322-42-
1

## Slide 29
To Be Continued