## Slide 2
الوحدة السادسة

## Slide 3
الرفع الطبوغرافي

## Slide 4: مقدمة
الرفع الطبوغرافي لمنطقة ما يبدأ من نقاط ثابتة محيطة بالمنطقة المراد عمل خريطة طبوغرافية لها، وترتبط تلك النقاط ببعضها البعض بحيث تشكل شكلاً هندسياً يسهل توقيع الظاهرات الجغرافية من الطبيعة إلي الخريطة المستهدفة.
إذاً تعد هذه النقاط الأساس والمرجع لعملية الرفع الطبوغرافي، والمسمى الجامع للنقاط الثابتة اللازمة لهذه العمليات يطلق عليها الترافيرسات Traversing.
والترافيرس عبارة عن شكل مكون من عدة أضلاع مستقيمة متصلة من أطرافها ببعضها البعض، وتنحرف عن بعضها البعض بزوايا.

## Slide 5: أشكال الترافيرسات
الترافيرس المقفل: يبدأ من نقطة معلومة الإحداثيات، وينتهي عند نفس النقطة، ويتصف بضلع معلوم انحرافه أو يمكن حسابه، وبذلك يسهل تحقيقه.
الترافيرس الموصل: يبدأ من نقطة معلومة الإحداثيات، ويربط عندها على ضلع معلوم انحرافه أو يمكن حسابه، وينتهي عند نقطة معلومة الأحداثيات، وهو كذلك يسهل تحقيقه.
الترافيرس المفتوح: يبدأ من نقطة معلومة الإحداثيات أو نقطة أفتراضية، ويربط عندها على ضلع معلوم انحرافه أو يمكن حسابه، وينتهي عند نقطة غير معلومة الإحداثيات، وعليه لا يمكن تحقيقه.
وتقسم أعمال الرفع الطبوغرافي إلى قسمين أساسيين هما: الأعمال الحقلية والتي تنحصر في الأرصاد والقياسات الميدانية في الطبيعة، والأعمال المكتبية والمقصود بها عمليتي الحساب والرسم.

## Slide 6: أشكال الترافيرسات

## Slide 7: الأعمال الحقلية
الاستكشاف
رسم كروكي
اختيار نقاط الترافيرس
تثبيت نقاط الترافيرس
وصف نقاط الترافيرس
رصد الزوايا الأفقية والرأسية
قياس أطوال أضلاع الترافيرس
قياس انحراف ضلع بالبوصلة
ربط الترافيرس بنقاط معلومة الإحداثيات

## Slide 8: استكشاف المنطقة ورسم كروكي لها
الاستكشاف: ويمكن الاستعانة في هذه العملية بالخرائط والمخططات المساحية السابقة للمنطقة، ويقصد بعملية الاستكشاف المعاينة المبدئية للمنطقة المراد رفع المعالم الجغرافية بها بغاية التعرف علي الآتي:
حدود المنطقة والظاهرات الطبيعية والبشرية الموجودة بها.
أقرب مكان للنقاط المعلوم منسوبها وإحداثياتها لسهولة الربط عليها.
المواضع المناسبة للنقاط الثابتة ( نقاط الترافيرس).
رسم كروكي: بعد عملية الاستكشاف يتم عمل رسم كروكي للمنطقة المراد رفعها طبوغرافياً، محدداً عليه حدود المنطقة، والتفاصيل البارزة فيها سواء أكانت معالم طبيعية أم بشرية.
وفيها يكون القائم بعملية الاستكشاف واقفاً نحو اتجاه الشمال، ومن هذا الوضع يرسم التفاصيل المحيطة به، وعادة تكون بالقلم الرصاص وبدون مقياس رسم وبدون أدوات هندسية.

## Slide 9: اختيار نقاط الترافيرس
من الأفضل عند اختيار نقاط الترافيرس أن يكون عدد النقاط أقل ما يمكن لتوفير الوقت والتكلفة، بشرط إلا يخل ذلك بالدقة المطلوب، ويفضل أن تشكل النقاط الثابتة ترافيرس مغلق يحيط بالمنطقة المراد رفعها، وفيها يراعي توافر شروط اختيار نقاط الرفع الطبوغرافي وهي:
أن تكون في مكان مرتفع يكشف أكبر قدر ممكن من المعالم الجغرافية.
أن تكون في مكان يسهل الوصول إليه، كما يسهل وضع الأجهزة المساحية به.
أن تري النقاط بعضها البعض، وخاصة أن تري اكل نقطة السابقة لها واللاحقة مباشرة.
أن تتصف نقاط الترافيرس بالقرب من المعالم الجغرافية المراد رفعها.

## Slide 10: تثبيت نقاط الترافيرس
بعد اختيار نقاط الترافيرس، تثبت النقاط للاستدلال عليها، وتثبت بحيث لا يمكن إزالتها أو تحريكها، ويختلف طريقة التثبيت حسب نوعية الأراضي.
الأرض الرخوة: تثبت النقاط بها بوتد خشبي يتراوح طوله من 30- 50 سنتيمتر، ويدق بكامله مع ابراز جزء علوي لا يتعدى 2 سنتيمتر، ثم يدق مسمار صلب في مركز الجزء الظاهر من الوتد.
الأرض الصلبة: ويتم فيها تثبيت النقاط بمسامير من الصلب تتساوي رؤوسها مع سطح الأرض.
وبعد التثبيت يتم عمل كروكيات تصف موقع كل نقطة
بالنسبة لبعض المعالم الثابتة، ويفضل ربط كل نقطة علي
الأقل بثلاث من المعالم الثابتة وذلك لسهولة الرجوع إليها.

## Slide 11: رصد الزوايا وقياس أطوال الأضلاع
يراعي في عملية القياس الآتي:
الضبط المؤقت للجهاز (الأفقية- التسامت- التطبيق).
التأكد من رأسية الشاخص أو القامة أو العاكس فوق نقطة الرصد.
التأكد من صحة الأرصاد قبل تسجيلها.
أخذ أرصاد زائدة من الطبيعة للتأكد من صحة الأرصاد والتحقق منها.
تقاس أطوال الأضلاع ذهاباً وإياباً.
يكتفي في عملية الرفع الطبوغرافي قياس الزوايا الأفقية الداخلية على قوس واحد.
تقاس الزوايا الرأسية لحساب المسافة الرأسية ومنها يتم حساب المنسوب.

## Slide 12: الأعمال المكتبية
حساب إحداثي نقطة من نقاط الترافرس بمعلومية نقطة معلومة الإحداثيات.
حساب مناسيب النقاط بمعلومية ارتفاع جهاز الرصد وارتفاع الإشارة، ومنسوب نقطة الجهاز.
ضبط وتصحيح مناسيب النقاط.
حساب وتصحيح الترافيرس المقفل.
حساب الإحداثيات.

## Slide 13: شكراً مع دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح
Dr. Mohamed E. Hafez
Associate professor of Applied Climatology Geography Department, Faculty of Arts,
King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
E-mail mohhafez@ksu.edu.sa
dr_m_hafez@hotmail.com
dr_h_mohamed@yahoo.com
Mobil: 0966599388523
Office: 0966114675373